Република Србија

ОПШТИНA КУРШУМЛИЈА

Ул. Пролетерских бригада бб

Број: III-404/1-48/2020

Дана: 19.05.2020.године

Интернет страница наручиоца:

www.kursumlija.org

К у р ш у м л и ј а

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА

Ул. Пролетерских бригада бб

18430 КУРШУМЛИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - РАДОВИ  бр.48/2020

ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА, ОПШТИНСКИХ И

НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

|  | Датум и време: |
| --- | --- |
| Крајњи рок за достављање понуда: | 28.05.2020. године до 12,00 сати |
| Јавно отварање понуда: | 28.05.2020. године у 12,15 сати |

Куршумлија

Мај, 2020. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), члана 1. Правилника о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 41/2019)  и Одлуке о покретању поступка јавне набавке, (број  III-404/1-48/2020 од  19.05.2020. године),  Решења о образовању комисије (број: III-404/1-48/2020 од 19.05.2020. године),  припремљена је  следећа:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности - радови

ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА, ОПШТИНСКИХ И

НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

Редни број јавне набавке: 48/2020

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4 |
| III | Спецификација радова | 5 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 10 |
| V | Критеријуми за доделу уговора | 15 |
| VI | Обрасци који чине саставни део понуде | 16 |
| VII | Модел уговора | 35 |
| VIII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 41 |

Напомена:    Конкурсна документација садржи 47. стране.

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о наручиоцу:

Назив наручиоца: Општина Куршумлија,

Адреса: улица Пролетерских бригада  бб,  Куршумлија 18430.

ПИБ:  100622853

Матични број: 07132727

Број рачуна: 840-109640-38

Телефон: 027/381-402

Интернет адреса наручиоца: www.kursumlija.org

Врста поступка јавне набавке:

Предметна јавна набавка спроводи се као јавна набавка мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима.

Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке број: 48/2020 су радови на поправци  и одржавању улица,  општинских и некатегорисаних путева на територији општине Куршумлија

Назив и ознака из општег речника набавке:

45233141 – Радови на одржавању путева,

Циљ Поступка:

Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци, и то закључења уговора за  Поправку и одржавање улица,  општинских и некатегорисаних путева на територији општине Куршумлија

Резервисана јавна набавка:

Није у питању резервисана јавна набавка

Електорнска лицитација:

Не спроводи се електронска лицитација

Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора

Одлуку о додели уговора,наручилац ће донети у року од 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда

Контакт:

Вукоичић Драган, телефон: 064-8675-225

Е-mail adresa: javnenabavke@kursumlija.org

Факс: 027-281-785

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Врста, техничке карактеристике:

Врста, техничке кактеристике радова који су предмет ове јавне набавке дате су у Обрасцу структуре цена са упутством како да се попуни.

Квалитет и количина радова:

У складу са захтевима из Обрасца структуре цена са упутством како да се попуни.

Опис радова:

Ови послови обухватају поправку и одржавање улица, локалних и некатегорисаних путева (поправка и одржавање туцаничких, шљунчаних и земљаних коловоза и трупа пута и одржавање путних објеката).

Начин спровођења контроле и обезбеђења и гаранција квалитета:

Контрола  извршених радова  се  врши  од  стране  стручног лица грађевинске струке, именованог од стране наручиоца чиме ће бити обезбеђено  вршење  стручног  надзора  над  извршењем  уговорних обавеза Извођача. Понуђач одговора за порекло и квалитет материјала који се користи и доказује га у складу са Законом.

Место извршења радова:

Територија општине Куршумлија.

Рок извршења:

Планирани период извођења радова по овом уговору је од Јуна  до Децембра 2020. године.

III  СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА

Поправка и одржавање улица,  општинских и некатегорисаних путева на територији општине Куршумлија

ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

| ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ ТУЦАНИЧКИХ, ШЉУНЧАНИХ И ЗЕМЉАНИХ КОЛОВОЗА И ТРУПА ПУТА |
| --- |
| р.бр. | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Јед. мере | Количина |
| 1.1. | Машински ископ земље II и III категорије ровокопачем. Обрачун по м3 ископа у самониклом стању. |  |  |
|  | а) са одбацивањем на страну | м3 | 100,0 |
|  | б) са утоваром у возило и одвозом на с.т.д. до 1км | м3 | 100,0 |
|  | в) са утоваром у возило и одвозом на с.т.д. до 3км | м3 | 80,0 |
| 1.2. | Машински ископ земље II и III категорије булдозером са гурањем до 60м. Обрачун по м3 ископа у самониклом стању. | м3 | 120,0 |
| 1.3. | Машински ископ земље IV категорије булдозером са гурањем до 60м. Обрачун по м3 ископа у самониклом стању. | м3 | 200,0 |
| 1.4. | Машински ископ земље IV и V категорије пикамером. Обрачун по м3 ископа у самониклом стању. |  |  |
|  | а) са одбацивањем на страну | м3 | 10,0 |
|  | б) са утоваром у возило и одвозом на с.т.д. до 1км | м3 | 10,0 |
|  | в) са утоваром у возило и одвозом на с.т.д. до 3км | м3 | 10,0 |
| 1.5. | Разривање шљунчаног застора ријачем у слоју од 10- 20цм, са грубим планирањем коловоза уз одбацивање запрљаног земљаног материјала ван коловоза и финим планирањем коловоза постојећим разривеним материјалом уз сабијање виброваљком. Обрачун по м2 фино распланираног планираног коловоза. | м2 | 500,0 |
| 1.6. | Разривање шљунчаног застора ријачем у слоју од 10 до 20цм са грубим планирањем коловоза уз одбацивање запрљаног земљаног материјала ван коловоза. Обрачун по м2 планираног коловоза. | м2 | 500,0 |
| 1.7. | Уређење постојећег коловоза грејдером у шљунковитом материјалу (фино планирање постојећег коловоза). Обрачун по м2 уређеног коловоза. |  |  |
|  | а) са извршеним сабијањем виброваљком | м2 | 500,0 |
|  | б) без сабијања виброваљком | м2 | 500,0 |
| 1.8. | Израда одводних јаркова у земљи III и IV категорије, машинским путем трапезастог облика профилисаном кашиком, дим (0,3 + 0,7)/2 х 0,6. Обрачун по м3 извршеног ископа у самониклом стању. |  |  |
|  | а) са одбацивањем земље на страну | м3 | 50,0 |
|  | б) са утоваром у возило и одвозом на с.т.д. до 1км | м3 | 50,0 |
|  | в) са утоваром у возило и одвозом на с.т.д. до 3км | м3 | 40,0 |
| 1.9. | Израда одводних јаркова у земљи III и IV категорије, машинским путем троугластог облика, грејдером дим (0,7 х 0,6/2). Обрачун по м3 извршеног ископа у самониклом стању. |  |  |
|  | а) са пребацивањем земље на банкину | м3 | 30,0 |
|  | б) са утоваром и одвозом на с.т.д. до 1км | м3 | 30,0 |
|  | в) са утоваром и одвозом на с.т.д. до 3км | м3 | 20,0 |
| 1.10. | Прочишћавање одводних јаркова машинским путем, трапезастог облика профилисаном кашиком, дим (0,3 + 0,7)/2 х 0,6, запуњености до 50%. Обрачун по м1 прочишћеног канала |  |  |
|  | а) са одбацивањем земље на страну | м1 | 800,0 |
|  | б) са утоваром у возило и одвозом на с.т.д. до 1км | м1 | 800,0 |
|  | в) са утоваром у возило и одвозом на с.т.д. до 3км | м1 | 400,0 |
| 1.11. | Прочишћавање одводних јаркова машинским путем, троугластог облика грејдером дим (0,7 х 0,6 /2), запуњености до 50%. Обрачун по м1 прочишћеног канала. |  |  |
|  | а) са пребацивањем земље на банкину | м1 | 1.500,0 |
|  | б) са утоваром у возило и одвозом на с.т.д. до 1км | м1 | 800,0 |
|  | в) са утоваром и одвозом на с.т.д. до 3км | м1 | 400,0 |
| 1.12. | Машинско чишћење наноса и осулина са коловоза. Ценом је обухваћено прикупљање земљаног материјала из одрона, са пребацивањем на страну или утоваром и одвозом. |  |  |
|  | а) Обрачун по радном часу ефективног рада утоварне машине, са пребацивањем земље на страну. | час | 3,0 |
|  | б) Обрачун по м3 прикупљеног земљаног материјала са извршеним одвозом на с.т.д. до 1км | м3 | 30,0 |
|  | в) Обрачун по м3 прикупљеног земљаног материјала са извршеним одвозом на с.т.д. до 3км | м3 | 30,0 |
| 1.13. | Утовар и одвоз вишка материјала на депонију |  |  |
|  | а) удаљености до 1км | м3 | 80,0 |
|  | б) удаљености до 3км | м3 | 60,0 |
|  | в) удаљености до 5км | м3 | 30,0 |
| 1.14. | Рад радника на обављању разних земљаних радова ручним путем. Радни час радника одговарајуће квалификације обрачунаваће се према просечним грађевинским нормама за одговарајућу позицију рада. |  |  |
|  | а) рад радника Р II | час | 18,0 |
|  | б) рад радника Р III | час | 8,0 |
|  | в) рад радника Р IV | час | 8,0 |
| 1.15. | Набавка каменог материјала IV и V категорије са локалног позајмишта задовољавајућег квалитета и одговарајуће крупноће зрна. | м3 | 150,0 |
| 1.16. | Припрема каменог материјала IV и V категорије (ископ камена багером или булдозером са риперовањем) на локалном позајмишту задовољавајућег квалитета и одговарајуће крупноће зрна. | м3 | 800,0 |
| 1.17. | Уситњавање каменог материјала на локалном позајмишту мобилном дробилицом, крупноће зрна од 0 до 60мм. Обрачун по м3 дробљеног камена у збијеном стању. | м3 | 150,0 |
| 1.18. | Поправка оштећене коловозне конструкције каменим материјалом из локалног позајмишта. Обрачун по м3 уграђеног материјала. Цена обухвата: утовар каменог материјала са локалног позајмишта или дробилице, разастирање грејдером и сабијање виброваљком са урачунатим транспортом. |  |  |
|  | а) на с.т.д. до 1 км | м3 | 300,0 |
|  | б) на с.т.д. до 2 км | м3 | 300,0 |
|  | в) на с.т.д. до 3 км | м3 | 300,0 |
|  | г) на с.т.д. до 5 км | м3 | 50,0 |
|  | д) на с.т.д. до 10 км | м3 | 50,0 |
|  | ђ) на с.т.д. до 15 км | м3 | 50,0 |
|  | е) на с.т.д. до 20 км | м3 | 50,0 |
| 1.19. | Поправка оштећене коловозне конструкције шљунчаним материјалом из локалног спрудишта или наноса. Обрачун по м3 уграђеног материјала. Цена обухвата: прикупљање шљунчаног материјала из наноса, наплавина и спрудишта на начин који обезбеђује отклањање последица поплава и бујичних вода и ублажава могућност настанка нових последица, утовар шљунчаног материјала, разастирање грејдером и сабијање виброваљком са урачунатим транспортом. |  |  |
|  | а) на с.т.д. до 1 км | м3 | 200,0 |
|  | б) на с.т.д. до 2 км | м3 | 200,0 |
|  | в) на с.т.д. до 3 км | м3 | 200,0 |
|  | г) на с.т.д. до 5 км | м3 | 80,0 |
|  | д) на с.т.д. до 7 км | м3 | 80,0 |
|  | ђ) на с.т.д. до 10 км | м3 | 80,0 |
| 1.20. | Поправка оштећене коловозне конструкције шљунковитим материјалом одговарајуће крупноће зрна и задовољавајућег квалитета. Обрачун по м3 уграђеног шљунка у збијеном стању. Цена је дата са набавком шљунка, утоваром, разастирањем грејдером, сабијањем виброваљком и урачунатим транспортом, за радове: |  |  |
|  | а) на подручју града и удаљености до с.т.д. 5км од градског подручја | м3 | 300,0 |
|  | б) на удаљености до с.т.д. 10км од градског подручја | м3 | 200,0 |
|  | в) на удаљености до с.т.д. 15км од градског подручја | м3 | 100,0 |
|  | г) на удаљености до с.т.д. 20км од градског подручја | м3 | 80,0 |
|  | д) на удаљености до с.т.д. 30км од градског подручја | м3 | 30,0 |
|  | ђ) на удаљености до с.т.д. 40км од градског подручја | м3 | 30,0 |
| 1.21. | Набавка и испорука шљунковитог материјала одговарајуће крупноће зрна и задовољавајућег квалитета. Обрачун по м3 испорученог шљунка у растреситом стању. Цена је дата са урачунатим транспортом: |  |  |
|  | а) на подручју града и удаљености до с.т.д. 5км од градског подручја | м3 | 150,0 |
|  | б) на удаљености до с.т.д. 10 км од градског подручја | м3 | 60,0 |
|  | в) на удаљености до с.т.д. 15 км од градског подручја | м3 | 50,0 |
|  | г) на удаљености до с.т.д. 20 км од градског подручја | м3 | 10,0 |
|  | д) на удаљености до с.т.д. 30 км од градског подручја | м3 | 10,0 |
|  | д) на удаљености до с.т.д. 40 км од градског подручја | м3 | 10,0 |
| 1.22. | Поправка оштећене коловозне конструкције атестираном дробином за тампонски слој коловозне конструкције, крупноће зрна 0-60. Обрачун по м3 уграђеног туцаника у збијеном стању. Цена је дата са набавком, утоваром, разастирањем, сабијањем виброваљком и урачунатим транспортом, за радове: |  |  |
|  | а) на подручју града и удаљености до с.т.д. 5км од градског подручја | м3 | 150,0 |
|  | б) на удаљености до с.т.д. 10км од градског подручја | м3 | 120,0 |
|  | в) на удаљености до с.т.д. 15км од градског подручја | м3 | 30,0 |
|  | г) на удаљености до с.т.д. 20км од градског подручја | м3 | 30,0 |
|  | д) на удаљености до с.т.д. 30км од градског подручја | м3 | 20,0 |
| 2. РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ПУТНИХ ОБЈЕКАТА |
| р.бр | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Јед. мере | Количина |
| 2.1. | Машинско чишћење глава и шахти пропуста. Цена обухвата: ископ ровокопачем 70% и ручно 30% са одбацивањем материјала на страну. Обрачун по комаду очишћених глава или шахти пропуста: |  |  |
|  | а) цевасти пропуст Ø 400 | ком | 4,0 |
|  | б) цевасти пропуст Ø 600 | ком | 4,0 |
|  | в) цевасти пропуст Ø 1000 | ком | 2,0 |
| 2.2. | Израда цевастих пропуста у земљи III и IV категорије. Цена обухвата: набавку и транспорт цеви и шљунка, ископ рова за полагање цеви, полагање и нивелисање цеви на слоју шљунковитог материјала са затрпавањем шљунком изнад цеви минимум Н = 0,8 Ø цеви. Обрачун по м1 уграђених АБ цеви. |  |  |
|  | а) Ø 400 | м1 | 10,0 |
|  | б) Ø 600 | м1 | 15,0 |
|  | в) Ø 1000 | м1 | 15,0 |
|  | г) Ø 1200-1600 | м1 | 5,0 |
| 3 . ЦЕНОВНИК ОСТАЛИХ УСЛУГА |
| р.бр | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | јед мере | Количина |
| 3.1. | Утоваривач ( кашике од 1,5 до 3,0м3) | час | 15 |
| 3.2. | Булдозер (снаге веће од 100 kW) | час | 25,0 |
| 3.3. | Грејдер | час | 80,0 |
| 3.4. | Ровокопач - багер (нето снаге до 85 kW) | час | 15,0 |
| 3.5. | Ровокопач - багер (нето снаге веће од 85 kW) | час | 25,0 |
| 3.6. | Вучни воз | км | 180,0 |
| 3.7. | Вибро ваљак (радне масе ≤ 9,0 t) | час | 2,0 |
| 3.8. | Вибро ваљак (радне масе > 9,0 t) | час | 10,0 |
| 3.9. | Транспорт грађевинског материјала возилом запремине коша ≥10м3 | км | 80,0 |
| 3.10. | Превоз грађевинских радника путарским возилом (мин. 5+1) | км | 120,0 |
| 3.11. | Путничко теренско возило (типа Лада Нива или слично) | км | 200,0 |

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

Понуђач у поступку јавне набавке мора испуњавати следеће обавезне услове:

    - Да је регистрован код надлежног органа, односно, уписан у одговарајући регистар      (члан 75. Став 1. Тачка 1) Закона)

    - Да он (понуђач) и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре ( члан 75. Став 1. Тачка 2) Закона)

    - Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији      ( члан 75. Став 1. Тачка 4) Закона)

    - Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време  подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

    - Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (члан 75. став 1. тачка 5) Закона).

Напомена: „За ову јавну набавку дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке није предвиђена посебним прописом“.

1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ:

Понуђач у поступку јавне набавке мора испуњавати следеће додатне услове:

1.2.1. Да понуђач располаже неопходним финансијским  капацитетом:

- Да у претходних 6 месеци до дана објављивања позива за подношење понуда није био неликвидан.

1.2.2. Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом:

- Да је у току претходне 3 пословне године (2017., 2018. и 2019.), извео радове који су предмет ове јавне набавке у износу од најмање 10.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

1.2.3. Да понуђач располаже одговарајућим техничким капацитетом:

- Грејдер: 							 	1 (један)

- Ровокопач (мин. снаге до 50 kW): 					1 (један)

- Багер (мин. снаге 85 kW): 						1 (један)

- Утоваривач (мин. запремине кашике  1,5м3): 		 	1 (један)

- Булдозер (мин. снаге  100kW): 				 	1 (један)

- Вибро ваљак (радне масе минимум 9,0т): 				1 (један)

- Камион кипер (носивости веће од 10т): 				2  (два)

- Вучни воз (нисконосећа приколица за превоз

грађевинске механизције)					 	1 (један)

- Путничко теренско возило					 	1 (један)

1.2.4. Да понуђач располаже одговарајућим кадровским капацитетом.

- Грађевински инжењер или дипломирани грађевински инжењер (VI или VII степен стручне спреме): 1 (један)

- Руковаоци грађевинским машинама: 2 (два) машиниста

- Руковаоци транспортним возилима: 2 (два) возача

- Грађевински радници (НКВ или КВ): 1 (један) радник

Сходно члану 77. став 4. Закона о јавним набавкама, обавезне услове под тачкама: 1.1.1, 1.1.2., 1.1.3. и 1.1.4  и додатне услове под тачкама: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3. и 1.2.4. понуђач доказају изјавом којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке под под тачкама 1.1.1, 1.1.2., 1.1.3. и 1.1.4 и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведене под тачкама 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3. и  1.2.4. у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под тачком 1.1.5. понуђач није потребно доказивати : „За ову јавну набавку дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке није предвиђена посебним прописом“.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача.

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

- Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1.1.1. обавезни услов – Доказ:

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из одговарајућег регистра.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 1.1.2. обавезни услов – Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 1.1.3. обавезни услов – Доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- ДОДАТНИ УСЛОВИ

- Финансијски капацитет, услов под редним бројем 1.2.1. додатни услов – Доказ:

Потврда о броју дана неликвидности у последњих 6 месеци издата од стране НБС или Изјава о доступности података.

- Пословни капацитет, услов под редним бројем 1.2.2. додатни услов – Доказ:

Копију комплетне оверене окончане ситуације за радове који су предмет јавне набавке и копије потписаних уговора са Наручиоцем;

- Технички капацитет, услов под редним бројем 1.2.3. додатни услов – Доказ:

Копија пописне листа основних средстава (која је оверена печатом понуђача) са стањем на дан 31.12.2019. (уз обавезно обележавање опреме на пописној листи, која је тражена конкурсном документацијом) или копије фактура или уговора о куповини за механизацију и опрему у сопственом власништву, односно копије уговора о лизингу за механизацију и опрему чији је понуђач корисник у складу са прописима о лизингу, односно уговора о закупу за механизацију и опрему.

- Кадровски капацитет, услов под редним бројем 1.2.4. додатни услове – Доказ:

За лица запослена код понуђача – доставити: образац  М-А или други одговарајући  образац.

За лица која нису у радном односу код понуђача – доставити: фотокопије уговора о радном ангажовању.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то: доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре - www. apr.gov.rs)

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуда мора да садржи све доказе тражене Конкурсном документацијом као и попуњене и  потписане обрасце из Конкурсне документације.

Обрасце који су у конкретном случају неприменљиви, понуђач није у обавези да потпише и достави.

На сваком обрасцу Конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац потпише и то:

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци који се односе на подизвођаче могу бити потписани од стране овлашћеног лица понуђача или од стране овлашћеног лица подизвођача.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на члана групе могу бити потписани од стране овлашћеног лица носиоца посла или овлашћеног лица члана групе понуђача.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

- Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

- Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

У случају да две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија понуда биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио повољније услове плаћања. У случају да две или више понуда имају исти рок важења понуде, предност има понуђач који је који је понудио повољније услове плаћања.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исте услове плаћања. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

VI ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

| 1. | Образац понуде | Образац 1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни | Образац 2 |
| 3. | Образац трошкова припреме понуде | Образац 3 |
| 4. | Образац изјаве о независној понуди | Образац 4 |
| 5. | Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом | Образац 5 |
| 6. | Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом | Образац 6 |
| 7. | Образац изјаве о достављању средстава финансијског обезбеђења | Образац 7 |

(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку број: 48/2020-  „Поправка и одржавање улица,  општинских и некатегорисаних путева на територији општине Куршумлија“

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:

„Поправка и одржавање улица,  општинских и некатегорисаних путева на територији општине Куршумлија“

| Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Словима: |
| ПДВ 20%: |  |
| Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом |  |
| Словима: |
| Начин плаћања (не дуже од 45 дана од дана испостављања привремених и оконачне ситуације) | ____ дана, од дана испостављања привремених и оконачне ситуације |
| Рок важења понуде (не краће од 60 дана) | ____ дана, од дана отварања понуда |

Датум 					                 Понуђач

_____________________			         __________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

| ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ ТУЦАНИЧКИХ, ШЉУНЧАНИХ И ЗЕМЉАНИХ КОЛОВОЗА И ТРУПА ПУТА |
| --- |
| р.бр. | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Јед. мере | Количина | Цена по јединици мере без ПДВ-а | Укупан износ позиције без ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5х4) |
| 1.1. | Машински ископ земље II и III категорије ровокопачем. Обрачун по м3 ископа у самониклом стању. |  |  |  |  |
|  | а) са одбацивањем на страну | м3 | 100,0 |  |  |
|  | б) са утоваром у возило и одвозом на с.т.д. до 1км | м3 | 100,0 |  |  |
|  | в) са утоваром у возило и одвозом на с.т.д. до 3км | м3 | 80,0 |  |  |
| 1.2. | Машински ископ земље II и III категорије булдозером са гурањем до 60м. Обрачун по м3 ископа у самониклом стању. | м3 | 120,0 |  |  |
| 1.3. | Машински ископ земље IV категорије булдозером са гурањем до 60м. Обрачун по м3 ископа у самониклом стању. | м3 | 200,0 |  |  |
| 1.4. | Машински ископ земље IV и V категорије пикамером. Обрачун по м3 ископа у самониклом стању. |  |  |  |  |
|  | а) са одбацивањем на страну | м3 | 10,0 |  |  |
|  | б) са утоваром у возило и одвозом на с.т.д. до 1км | м3 | 10,0 |  |  |
|  | в) са утоваром у возило и одвозом на с.т.д. до 3км | м3 | 10,0 |  |  |
| 1.5. | Разривање шљунчаног застора ријачем у слоју од 10- 20цм, са грубим планирањем коловоза уз одбацивање запрљаног земљаног материјала ван коловоза и финим планирањем коловоза постојећим разривеним материјалом уз сабијање виброваљком. Обрачун по м2 фино распланираног планираног коловоза. | м2 | 500,0 |  |  |
| 1.6. | Разривање шљунчаног застора ријачем у слоју од 10 до 20цм са грубим планирањем коловоза уз одбацивање запрљаног земљаног материјала ван коловоза. Обрачун по м2 планираног коловоза. | м2 | 500,0 |  |  |
| 1.7. | Уређење постојећег коловоза грејдером у шљунковитом материјалу (фино планирање постојећег коловоза). Обрачун по м2 уређеног коловоза. |  |  |  |  |
|  | а) са извршеним сабијањем виброваљком | м2 | 500,0 |  |  |
|  | б) без сабијања виброваљком | м2 | 500,0 |  |  |
| 1.8. | Израда одводних јаркова у земљи III и IV категорије, машинским путем трапезастог облика профилисаном кашиком, дим (0,3 + 0,7)/2 х 0,6. Обрачун по м3 извршеног ископа у самониклом стању. |  |  |  |  |
|  | а) са одбацивањем земље на страну | м3 | 50,0 |  |  |
|  | б) са утоваром у возило и одвозом на с.т.д. до 1км | м3 | 50,0 |  |  |
|  | в) са утоваром у возило и одвозом на с.т.д. до 3км | м3 | 40,0 |  |  |
| 1.9. | Израда одводних јаркова у земљи III и IV категорије, машинским путем троугластог облика, грејдером дим (0,7 х 0,6/2). Обрачун по м3 извршеног ископа у самониклом стању. |  |  |  |  |
|  | а) са пребацивањем земље на банкину | м3 | 30,0 |  |  |
|  | б) са утоваром и одвозом на с.т.д. до 1км | м3 | 30,0 |  |  |
|  | в) са утоваром и одвозом на с.т.д. до 3км | м3 | 20,0 |  |  |
| 1.10. | Прочишћавање одводних јаркова машинским путем, трапезастог облика профилисаном кашиком, дим (0,3 + 0,7)/2 х 0,6, запуњености до 50%. Обрачун по м1 прочишћеног канала |  |  |  |  |
|  | а) са одбацивањем земље на страну | м1 | 800,0 |  |  |
|  | б) са утоваром у возило и одвозом на с.т.д. до 1км | м1 | 800,0 |  |  |
|  | в) са утоваром у возило и одвозом на с.т.д. до 3км | м1 | 400,0 |  |  |
| 1.11. | Прочишћавање одводних јаркова машинским путем, троугластог облика грејдером дим (0,7 х 0,6 /2), запуњености до 50%. Обрачун по м1 прочишћеног канала. |  |  |  |  |
|  | а) са пребацивањем земље на банкину | м1 | 1.500,0 |  |  |
|  | б) са утоваром у возило и одвозом на с.т.д. до 1км | м1 | 800,0 |  |  |
|  | в) са утоваром и одвозом на с.т.д. до 3км | м1 | 400,0 |  |  |
| 1.12. | Машинско чишћење наноса и осулина са коловоза. Ценом је обухваћено прикупљање земљаног материјала из одрона, са пребацивањем на страну или утоваром и одвозом. |  |  |  |  |
|  | а) Обрачун по радном часу ефективног рада утоварне машине, са пребацивањем земље на страну. | час | 3,0 |  |  |
|  | б) Обрачун по м3 прикупљеног земљаног материјала са извршеним одвозом на с.т.д. до 1км | м3 | 30,0 |  |  |
|  | в) Обрачун по м3 прикупљеног земљаног материјала са извршеним одвозом на с.т.д. до 3км | м3 | 30,0 |  |  |
| 1.13. | Утовар и одвоз вишка материјала на депонију |  |  |  |  |
|  | а) удаљености до 1км | м3 | 80,0 |  |  |
|  | б) удаљености до 3км | м3 | 60,0 |  |  |
|  | в) удаљености до 5км | м3 | 30,0 |  |  |
| 1.14. | Рад радника на обављању разних земљаних радова ручним путем. Радни час радника одговарајуће квалификације обрачунаваће се према просечним грађевинским нормама за одговарајућу позицију рада. |  |  |  |  |
|  | а) рад радника Р II | час | 18,0 |  |  |
|  | б) рад радника Р III | час | 8,0 |  |  |
|  | в) рад радника Р IV | час | 8,0 |  |  |
| 1.15. | Набавка каменог материјала IV и V категорије са локалног позајмишта задовољавајућег квалитета и одговарајуће крупноће зрна. | м3 | 150,0 |  |  |
| 1.16. | Припрема каменог материјала IV и V категорије (ископ камена багером или булдозером са риперовањем) на локалном позајмишту задовољавајућег квалитета и одговарајуће крупноће зрна. | м3 | 800,0 |  |  |
| 1.17. | Уситњавање каменог материјала на локалном позајмишту мобилном дробилицом, крупноће зрна од 0 до 60мм. Обрачун по м3 дробљеног камена у збијеном стању. | м3 | 150,0 |  |  |
| 1.18. | Поправка оштећене коловозне конструкције каменим материјалом из локалног позајмишта. Обрачун по м3 уграђеног материјала. Цена обухвата: утовар каменог материјала са локалног позајмишта или дробилице, разастирање грејдером и сабијање виброваљком са урачунатим транспортом. |  |  |  |  |
|  | а) на с.т.д. до 1 км | м3 | 300,0 |  |  |
|  | б) на с.т.д. до 2 км | м3 | 300,0 |  |  |
|  | в) на с.т.д. до 3 км | м3 | 300,0 |  |  |
|  | г) на с.т.д. до 5 км | м3 | 50,0 |  |  |
|  | д) на с.т.д. до 10 км | м3 | 50,0 |  |  |
|  | ђ) на с.т.д. до 15 км | м3 | 50,0 |  |  |
|  | е) на с.т.д. до 20 км | м3 | 50,0 |  |  |
| 1.19. | Поправка оштећене коловозне конструкције шљунчаним материјалом из локалног спрудишта или наноса. Обрачун по м3 уграђеног материјала. Цена обухвата: прикупљање шљунчаног материјала из наноса, наплавина и спрудишта на начин који обезбеђује отклањање последица поплава и бујичних вода и ублажава могућност настанка нових последица, утовар шљунчаног материјала, разастирање грејдером и сабијање виброваљком са урачунатим транспортом. |  |  |  |  |
|  | а) на с.т.д. до 1 км | м3 | 200,0 |  |  |
|  | б) на с.т.д. до 2 км | м3 | 200,0 |  |  |
|  | в) на с.т.д. до 3 км | м3 | 200,0 |  |  |
|  | г) на с.т.д. до 5 км | м3 | 80,0 |  |  |
|  | д) на с.т.д. до 7 км | м3 | 80,0 |  |  |
|  | ђ) на с.т.д. до 10 км | м3 | 80,0 |  |  |
| 1.20. | Поправка оштећене коловозне конструкције шљунковитим материјалом одговарајуће крупноће зрна и задовољавајућег квалитета. Обрачун по м3 уграђеног шљунка у збијеном стању. Цена је дата са набавком шљунка, утоваром, разастирањем грејдером, сабијањем виброваљком и урачунатим транспортом, за радове: |  |  |  |  |
|  | а) на подручју града и удаљености до с.т.д. 5км од градског подручја | м3 | 300,0 |  |  |
|  | б) на удаљености до с.т.д. 10км од градског подручја | м3 | 200,0 |  |  |
|  | в) на удаљености до с.т.д. 15км од градског подручја | м3 | 100,0 |  |  |
|  | г) на удаљености до с.т.д. 20км од градског подручја | м3 | 80,0 |  |  |
|  | д) на удаљености до с.т.д. 30км од градског подручја | м3 | 30,0 |  |  |
|  | ђ) на удаљености до с.т.д. 40км од градског подручја | м3 | 30,0 |  |  |
| 1.21. | Набавка и испорука шљунковитог материјала одговарајуће крупноће зрна и задовољавајућег квалитета. Обрачун по м3 испорученог шљунка у растреситом стању. Цена је дата са урачунатим транспортом: |  |  |  |  |
|  | а) на подручју града и удаљености до с.т.д. 5км од градског подручја | м3 | 150,0 |  |  |
|  | б) на удаљености до с.т.д. 10 км од градског подручја | м3 | 60,0 |  |  |
|  | в) на удаљености до с.т.д. 15 км од градског подручја | м3 | 50,0 |  |  |
|  | г) на удаљености до с.т.д. 20 км од градског подручја | м3 | 10,0 |  |  |
|  | д) на удаљености до с.т.д. 30 км од градског подручја | м3 | 10,0 |  |  |
|  | д) на удаљености до с.т.д. 40 км од градског подручја | м3 | 10,0 |  |  |
| 1.22. | Поправка оштећене коловозне конструкције атестираном дробином за тампонски слој коловозне конструкције, крупноће зрна 0-60. Обрачун по м3 уграђеног туцаника у збијеном стању. Цена је дата са набавком, утоваром, разастирањем, сабијањем виброваљком и урачунатим транспортом, за радове: |  |  |  |  |
|  | а) на подручју града и удаљености до с.т.д. 5км од градског подручја | м3 | 150,0 |  |  |
|  | б) на удаљености до с.т.д. 10км од градског подручја | м3 | 120,0 |  |  |
|  | в) на удаљености до с.т.д. 15км од градског подручја | м3 | 30,0 |  |  |
|  | г) на удаљености до с.т.д. 20км од градског подручја | м3 | 30,0 |  |  |
|  | д) на удаљености до с.т.д. 30км од градског подручја | м3 | 20,0 |  |  |
|  |  |  |  | СВЕГА 1 |  |
| 2. РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ПУТНИХ ОБЈЕКАТА |
| р.бр | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Јед. мере | Количина | Цена по јед. мере без ПДВ-а | Укупан износ без ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5х4) |
| 2.1. | Машинско чишћење глава и шахти пропуста. Цена обухвата: ископ ровокопачем 70% и ручно 30% са одбацивањем материјала на страну. Обрачун по комаду очишћених глава или шахти пропуста: |  |  |  |  |
|  | а) цевасти пропуст Ø 400 | ком | 4,0 |  |  |
|  | б) цевасти пропуст Ø 600 | ком | 4,0 |  |  |
|  | в) цевасти пропуст Ø 1000 | ком | 2,0 |  |  |
| 2.2. | Израда цевастих пропуста у земљи III и IV категорије. Цена обухвата: набавку и транспорт цеви и шљунка, ископ рова за полагање цеви, полагање и нивелисање цеви на слоју шљунковитог материјала са затрпавањем шљунком изнад цеви минимум Н = 0,8 Ø цеви. Обрачун по м1 уграђених АБ цеви. |  |  |  |  |
|  | а) Ø 400 | м1 | 10,0 |  |  |
|  | б) Ø 600 | м1 | 15,0 |  |  |
|  | в) Ø 1000 | м1 | 15,0 |  |  |
|  | г) Ø 1200-1600 | м1 | 5,0 |  |  |
|  |  |  |  | СВЕГА 2 |  |
| 3 . ЦЕНОВНИК ОСТАЛИХ УСЛУГА |
| р.бр | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | јед мере | Количина | Цена по јед. мере без ПДВ-а | Укупан износ без ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5х4) |
| 3.1. | Утоваривач ( кашике од 1,5 до 3,0м3) | час | 15 |  |  |
| 3.2. | Булдозер (снаге веће од 100 kW) | час | 25,0 |  |  |
| 3.3. | Грејдер | час | 80,0 |  |  |
| 3.4. | Ровокопач - багер (нето снаге до 85 kW) | час | 15,0 |  |  |
| 3.5. | Ровокопач - багер (нето снаге веће од 85 kW) | час | 25,0 |  |  |
| 3.6. | Вучни воз | км | 180,0 |  |  |
| 3.7. | Вибро ваљак (радне масе ≤ 9,0 t) | час | 2,0 |  |  |
| 3.8. | Вибро ваљак (радне масе > 9,0 t) | час | 10,0 |  |  |
| 3.9. | Транспорт грађевинског материјала возилом запремине коша ≥10м3 | км | 80,0 |  |  |
| 3.10. | Превоз грађевинских радника путарским возилом (мин. 5+1) | км | 120,0 |  |  |
| 3.11. | Путничко теренско возило (типа Лада Нива или слично) | км | 200,0 |  |  |
| СВЕГА 3 |  |
| Напомена: |
| Обрачун ангажовања грађевинске механизације и транспортно-утоварних машина вршиће се по часу ефективног рада машине. |
| Обрачун транспорта грађевинске механизације вучним возом од седишта наручиоца до градилишта, вршиће се по оствареном пређеном километру у оба правца, и то за удаљеност преко 10км. За самоходни транспорт машине обрачун ће се вршити 30% од цене радног часа машине у дин/час. Обрачун транспорта грађевинског материјала, превоз грађевинских радника и ангажовање путничког теренског возила вршиће се по оствареном пређеном километру у оба правца од подручја града. |
| За радове на поправци коловоза додатном количином шљунчаног материјала, уградња материјала за ПОЗ:1.18; 1.19. и 1.20., може се вршити без сабијања виброваљком, уз сагласност Наручиоца, према прихваћеним ценама умањеним за 20%. |
| Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А |
| 1. | ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ ТУЦАНИЧКИХ, ШЉУНЧАНИХ И ЗЕМЉАНИХ КОЛОВОЗА И ТРУПА ПУТА |  |
| 2. | РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ПУТНИХ ОБЈЕКАТА |  |
| 3. | ЦЕНОВНИК ОСТАЛИХ УСЛУГА |  |
|  |  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |
|  |  | ПДВ 20%: |  |
|  |  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |

Датум: ___. ___. 2020.године

У ______________________

ПОНУЂАЧ:

__________________

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку тражену позицију радова;

- у колони 6. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваку тражену позицију радова и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену позиције радова без ПДВ-а, уписати износ ПДВ-а и укупну цену са ПДВ-ом.

У рекапитулацији уписати за свa три oдељка радова: износе без ПДВ-а, износ ПДВ-а, и укупан износ са ПДВ-ом.

(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Поправка и одржавање улица,  општинских и некатегорисаних путева на територији општине Куршумлија

Назив понуђача:    _____________________________________

Адреса понуђача:  _____________________________________

Место:  ________________________

Матични број: __________________

ПИБ: _____________________

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач _____________________________________ доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| Редни број | ВРСТА ТРОШКОВА | ИЗНОС ТРОШКОВА У РСД |
| --- | --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ: |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:    ____.____2020. године

ПОТПИС  ПОНУЂАЧА

______________________________

(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Назив понуђача:    _____________________________________

Адреса понуђача:  _____________________________________

Место:  ________________________

Матични број: __________________

ПИБ: _____________________

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" број 124/2012, 14/15 и 68/15) изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ПОНУДУ за учешће у поступку јавне набавке радова, број 48/2020 - „Поправка и одржавање улица,  општинских и некатегорисаних путева на територији општине Куршумлија“ подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:    ____.____2020. године

ПОТПИС  ПОНУЂАЧА

_____________________________

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита  конкуренције. Мера забране  учешћа  у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико  понуду  подноси  група  понуђача , Изјава мора бити  потписана од стране  овлашћеног  лица  сваког  понуђача  из  групе   понуђача.

(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу:

И З Ј А В У

Понуђач:  _____________________________________________ у поступку јавне набавке мале вредности радова број 48/2020 – „Поправка и одржавање улица,  општинских и некатегорисаних путева на територији општине Куршумлија“, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

- Понуђач испуњава додатне услове:

5.1. Да понуђач располаже неопходним финансијским  капацитетом:

- Да у претходних 6 месеци до дана објављивања позива за подношење понуда није био неликвидан.

5.2. Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом:

- Да је у току претходне 3 пословне године (2017., 2018. и 2019.), извео радове који су предмет ове јавне набавке у износу од најмање 10.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

5.3. Да понуђач располаже одговарајућим техничким капацитетом:

- Грејдер: 							 	1 (један)

- Ровокопач (мин. снаге до 50 kW): 					1 (један)

- Багер (мин. снаге 85 kW): 						1 (један)

- Утоваривач (мин. запремине кашике  1,5м3): 		 	1 (један)

- Булдозер (мин. снаге  100kW): 				 	1 (један)

- Вибро ваљак (радне масе минимум 9,0т): 				1 (један)

- Камион кипер (носивости веће од 10т): 				2  (два)

- Вучни воз (нисконосећа приколица за превоз

грађевинске механизције)					 	1 (један)

- Путничко теренско возило					 	1 (један)

5.4. Да понуђач располаже одговарајућим кадровским капацитетом.

- Грађевински инжењер или дипломирани грађевински инжењер (VI или VII степен стручне спреме): 1 (један)

- Руковаоци грађевинским машинама: 2 (два) машиниста

- Руковаоци транспортним возилима: 2 (два) возача

- Грађевински радници (НКВ или КВ): 1 (један) радник

Место:_________________                                                                                         ПОНУЂАЧ:

Датум:_________________                                                                            ______________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача (односно како је регулисано споразумом.

(ОБРАЗАЦ 6)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач __________________________________________________________ у поступку јавне набавке  број 48/2020 испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________                                                                   		 ПОДИЗВОЂАЧ:

Датум:_____________                                                           	      _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача..

(ОБРАЗАЦ 7)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Назив понуђача:    _____________________________________

Адреса понуђача:  _____________________________________

Место:  ________________________

Матични број: __________________

ПИБ: _____________________

Овом Изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо у поступку јавне набавке бр.48/2020 -      „Поправка и одржавање улица,  општинских и некатегорисаних путева на територији општине Куршумлија“ у року од 7 дана од дана закључења уговора, , предати наручиоцу једну бланко соло меница без протеста, као средство обезбеђења за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, уз меницу доставићу и  копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке изабраног понуђача, са писменим  овлашћењем  да  Наручилац може  попунити меницу до износа од 10% од укупно уговорене вредности посла без ПДВ-ом за случај неизвршавања уговорених обавеза и евентуално плаћање уговорне казне и фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица код понуђача

Тражени инструменти финансијског обезбеђења биће неопозиви, безусловни, плативи на први позив и без права на приговор.

Датум:    ____.____2020. године

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

_________________________

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачима.

Уколико понуђач наступа у групи, образац потписује лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе

VII МОДЕЛ УГОВОРА

„Поправка и одржавање улица,  општинских и некатегорисаних путева на територији општине Куршумлија“

Између:

- Општина Куршумлија, улица Пролетерских бригада бб коју заступа Председник општине Куршумлија Радољуб Видић, дипл.економиста, ПИБ број 100622853, матични број 07132727, текући рачун број 840-109640-38, телефон 027/381-402 (у даљем тексту: Наручилац - Инвеститор), с једне стране  и

- ________________________________________ из __________________________, ул.________________________________ бр._____,  ПИБ ______________, матични број _____________, текући рачун  ________________________________, које заступа ___________________________ (у даљем тексту Извођач раова), с друге стране.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац, на основу члана 39.Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник Републике Србије" бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) спровео поступак јавне набавке радова под бројем 48/2020;

- да је Најповољнији понуђач – Извођач радова дана ___.___.2020. године доставио понуду број ____________. од _________________. године, која се налази у прилогу уговора и његов је саставни део;

- да понуда Извођача радова потпуности одговара техничкој спецификацији из конкурсне документације, а која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора;

- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуђачеве понуде и Одлуке о додели уговора број _____________од ___________. године, изабрао понуђача као најповољнијег за набавку радовa на поправци и одржавању улица,  општинских и некатегорисаних путева на територији општине Куршумлија.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора су радови на поправци и одржавање улица,  општинских и некатегорисаних путева на територији општине Куршумлија.

ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Вредност радова из члана 1. овог уговора износи:

РАДВОВИ:		____________________ РСД,

ПДВ 20%: 		____________________ РСД,

УКУПНО СА ПДВ: ____________________ РСД.

(словима:________________________________________________________________)

Јединичне цене су фиксне до завршетка радова и обухватају све трошкове.

Члан 3.

Овим Уговором наручилац посла поверава, а Извођач радова прихвата и обавезује се да за потребе наручиоца изведе радове на поправци и одржавању улица,  општинских и некатегорисаних путева, својом радном снагом, материјалом и механизацијом, савесно и стручно у свему према техничким прописима, стандардима и нормативима који важе за ту врсту посла, а у складу са прихваћеном понудом бр._________ од _____________.године, која је саставни део овог уговора.

Понуђач одговора за порекло и квалитет материјала који  користи за поправку шљунчаног коловоза и доказује га у складу са стандардима о квалитету и валидним законским прописима.

Члан 4.

Извођач радова ће део радова који су предмет овог  уговора извршити преко подизвођача:

Предузећа ____________________________________________, са седиштем у _____________________, ПИБ ______________, матични број _______________ ,

Предузећа ____________________________________________, са седиштем у _____________________, ПИБ ______________, матични број _______________ ,

Предузећа ____________________________________________, са седиштем у _____________________, ПИБ ______________, матични број _______________ ,

Предузећа ____________________________________________, са седиштем у _____________________, ПИБ ______________, матични број _______________ ,

односно у групи понуђача коју чине:

Предузеће ____________________________________________, са седиштем у _____________________, ПИБ ______________, матични број _______________ ,

Предузеће ____________________________________________, са седиштем у _____________________, ПИБ ______________, матични број _______________ ,

Предузеће ____________________________________________, са седиштем у _____________________, ПИБ ______________, матични број _______________ ,

Предузеће ____________________________________________, са седиштем у _____________________, ПИБ ______________, матични број _______________ ,

Извођач радова у потпуности одговара  Инвеститору за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Извођач радова одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача.

Члан 5.

На име доброг извршења посла и евентуалног плаћања уговорне казне, Извођач се обавезује да у року од 7 (седам) дана од дана обострано потписаног уговора достави Наручиоцу једну бланко  соло  меницу,  без  протеста  са:  писменим  овлашћењем  да  Наручилац  може  попунити меницу до износа од 10% од укупно уговорене вредности посла без ПДВ-а, за случај неизвршавања уговорених обавеза Понуђача и евентуално плаћање уговорне казне.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 6.

Исплата изведених радова из члана 1. овог уговора вршиће се по испостављању  Привремених ситуација одн. Окончане ситуације, сачињених на основу грађевинске књиге  обострано потписане од стране извођача радова и надзорног органа  одн. лица задуженог за контролу радова,  у року од ______ дана од дана обострано потписаних и оверених ситуација.

Средства за реализацију уговора предвиђена су Буџетoм општине Куршумлија:  Раздео 4, Програм 7, позиција 75, екон.класификација: 425100  - Текуће поправке и редовно одржавање путева.

Члан 7.

Извођач и инвеститор су сагласни да су јединичне цене из понуде фиксне и да се не могу мењати.

Обрачун ангажовања грађевинске механизације и  транспортно-утоварних машина вршиће се по часу ефективног рада машине.

Транспорт грађевинских машина потребних за извођење радова, удаљености до 10 км од седишта наручиоца,  извођач радова се обавезује да изврши без надокнаде.

Наручилац посла се обавезује да изврши надокнаду трошкова транспорта потребне механизације по оствареном пређеном километру у оба правца, вучним возом, за  извршење послова на удаљености већој од 10 км од седишта наручиоца или градилишта на ком се налази механизација извођача по истом уговору и то само за даљину која прелази 10км.

Уколико не постоје техничке могућности за транспорт механизације вучним возом, обрачун празног хода машине извршиће се у износу од 50% од јединичне цене ефективног рада машине односно радног часа машине.

Обрачун транспорта грађевинског материјала, превоз грађевинских радника и ангажовање путничког теренског возила вршиће се по оствареном пређеном километру у оба правца од подручја града.

ПРАВА НАРУЧИОЦА И КОНТРОЛА РАДОВА

Члан 8.

Због природе уговорених радова и немогућности потпуно тачне процене количине радова, наручилац задржава право да у току реализације уговора изврши промене у погледу уговорених количина појединих позиција радова, али тако да укупна вредност уговора остане непромењена.

Наручилац посла се обавезује да:

- по потписивању уговора уведе извођача радова у посао што ће се констатовати у грађевинском дневнику.

- упозна Извођача радова са локацијама  на  којима се изводе радови,

- обезбеди контролу радова о свом трошку и именовање доставити извођачу,

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 9.

Извођач радова се обавезује:

- да радове из члана 1. овог уговора изведе у свему са основном Понудом бр. _______ од ____.____.2020. године,

- у року од 3 дана од дана потписивања овог уговора, решењем одреди одговорно лице за извођење радова и да решење достави Наручиоцу,

- да приликом извођења радова користи материјале доброг квалитета, који одговарају стандардима Републике Србије и у складу са техничким захтевима за извођење радова, и да за поправку шљунковитог коловозног застора кориси материјале са локације за коју је издата одговарајућа сагласност-дозвола у складу са Законом.

- да у току извођења радова редовно уклања сав отпадни материјал,

- да поступи по примедбама представника наручиоца у односу на квалитет радова које изводи,

- да о свом трошку отклони сву штету трећим лицима, која настане за време и у вези са извођењем овде уговорених радова.

Члан 10.

Извођач радова је у обавези да чува и води и следећу документацију:

- грађевински дневник  и

- грађевинску књигу на прописаном обрасцу.

Члан 11.

Извођач радова је дужан да изврши обезбеђење суседних објеката, саобраћаја, околине и заштиту животне средине.

Извођач радова се обавезује да се у току извођења радова придржава прописа и мера заштитите на раду, те да сходно томе обезбеди и предузме потребне мере личне и опште заштите и сигурности својих радника и трећих лица током извођења радова.

Уколико Извођач радова не изврши обавезе из става 1. и 2. овог члана, признаје искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси надокнаду за све настале материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну исправу, без права приговора.

ПЕРИОД И РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 12.

Планирани период извођења радова по овом уговору је од дана закључења Уговора до утрошка средстава предвиђених у члану 2 овог уговора.

Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог уговора изврши благовремено, на позив и по налогу наручиоца посла у року који  буде одређен од стране наручиоца посла.

Уколико извођач радова не отпоштује рок из става 1 овог члана, наручилац посла се овлашћује да, из напред наведеног разлога, раскине закључен уговор.

Члан 13.

Уговарачи су сагласни да се од одређених рокова за извођење радова који су предмет овог уговора, може одустати само у случају обостраним писменим споразумом или дејством више силе (временске и друге непогоде).

Број дана на који се продужује рок почетка и завршетка радова, због наведених случајева, констатоваће се у грађевинском дневнику уз потпис уговорних страна.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 14.

Наручилац има право на једностран раскид уговора у следећим случајевима, што Извођач радова признаје:

-   ако Извођач радова касни са извођењем радова по налозима представника наручиоца;

- ако Извођач радова не изводи радове у складу са сопственом понудом бр. ____________ од ____.____.2020. године;

- ако Извођач радове изводи неквалитетно и не поступа по примедбама надзорног органа, односно лица задуженог за вршење контроле радова.

Члан 15.

Уговор се раскида писменом изјавом намере која се доставља Извођачу. Изјава мора да садржи основ, односно образложење за раскид уговора.

Члан 17.

Сву штету која настане раскидом уговора сноси Извођач радова, а овај уговор признаје за извршну исправу без права приговора.

Висину штете из става 1. овог члана, утврђује Комисија, састављена од два представника Наручиоца и два представника Извођача радова.

Члан 18.

У случају раскида уговора, Извођач радова је дужан да Наручиоцу преда пресек изведених радова до дана раскида уговора, у року од 10 дана од дана раскида уговора.

Члан 19.

За све што овим  уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи објеката, као и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Члан 20.

Саставни део овог уговора чине:

Понуда Извођача број ______________ од ____.____.2020. године и образац структуре цена.

Члан 21.

Сва спорна питања која настану у вези са извршењем овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно.

У случају да спор не може да буде решен споразумно, за решавање истог надлежан је Привредни суд у Нишу.

Члан 22.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА                                                                            НАРУЧИЛАЦ

____________________	   			                         ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА

Председник

Радољуб Видић, дипл.ецц.

НАПОМЕНА: Модел уговора понуђач је дужан да попуни и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

- НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Општина Куршумлија, улица Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку: бр. 48/2020 – „Поправка и одржавање улица,  општинских и некатегорисаних путева на територији општине Куршумлија”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране понуђача  до 28.05.2020. године до 12:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да порет такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде.

Отварање понуда обавиће се пред комисијом дана 28.05.2020. године у 12:15 часова у просторијама Општине Куршумлија, ул.Пролетерских бригада бб, Куршумлија.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење, на основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће  у поступку отварања понуда.

Понуда мора да садржи оверен и потписан:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац структуре понуђене цене (Образац 2);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;

- Образац изјаве о достављању средства финансијског обезбеђеања за добро извршење посла (образац 7)

- Модел уговора;

# Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. ЗЈН), који морају бити потписани од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона

- ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке није обликован по партијама

- ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

- НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Куршумлија, улица Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку: „Поправка и одржавање улица,  општинских и некатегорисаних путева на територији општине Куршумлија“, ЈНМВ број 48/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”

или

„Допуна понуде за јавну набавку: „Поправка и одржавање улица,  општинских и некатегорисаних путева на територији општине Куршумлија“, ЈНМВ број 48/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”

или

„Опозив понуде за јавну набавку: „Поправка и одржавање улица,  општинских и некатегорисаних путева на територији општине Куршумлија“, ЈНМВ број 48/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”

или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку: „Поправка и одржавање улица,  општинских и некатегорисаних путева на територији општине Куршумлија“, ЈНМВ број 48/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

- УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1. поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

- ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

- ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН..

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

- НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

  - . Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Наручилац се обавезује да изведене радове плати извођачу у року који не може бити дужи од 45 дана, рачунајући од дана овере привремених и окончане ситуације.

  - . Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

- ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

- ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ   ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци  о  заштити животне  средине  се  могу  добити  у  Агенцији  за  заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци  о  заштити  при  запошљавању  и  условима  рада  се  могу  добити  у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

- ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И  РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Једна бланко соло меница без протеста, као средство обезбеђења за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне.

Бланко соло меницу понуђач предаје Наручиоцу у року од 7 (седам) дана од дана обострано потписаног уговора.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ изабрани понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке изабраног понуђача, са писменим  овлашћењем  да  Наручилац може  попунити меницу до износа од 10% од укупно уговорене вредности посла са ПДВ-ом за случај неизвршавања уговорених обавеза и евентуално плаћање уговорне казне и фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица код понуђача.

Уколико изабрани понуђач не достави напред наведена средства финансијског обезбеђења, Наручилац неће закључити уговор са њим и може закључити уговор са првим следећим понуђачем према условима из конкурсне документације.

Тражени инструменти финансијског обезбеђења мора бити неопозиви, безусловни, плативи на први позив и без права на приговор. (Образац 7. у поглављу VI ове конкурсне документације)

- ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

- ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику: путем поште на адресу наручиоца: Општина Куршумлија,  улица Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија; електронске поште на e-mail: javnenabavke@kursumlija.org,  или факсом на број: 027-381-785  тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу  и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број:  48/2020”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

- ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач

- НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може доставити Наручиоцу и путем електронске поште на мејл:  javnenabavke@kursumlija.org, сваког радног дана (понедељак – петак), од 7: 00 до 15:00 часова.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Такса за подношење захтева за заштиту права износи 60.000,00 динара сагласно члану 156. став 1. тачка 1) ЗЈН.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 5. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, или одлуке о обустави поступка, као и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повреде доказују;

- потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;

- потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, објављеном на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

- да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

- да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

- износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000,00 динара;

- број рачуна: 840-30678845-06;

- шифру плаћања: 153 или 253;

- позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

- сврха: ЗЗП; Народна банка Србије; јавна набавка мале вредности ЈН 48/2020

- корисник: буџет Републике Србије;

- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

- потпис овлашћеног лица банке, или

  - Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

  - Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

  - Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

- РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. овог члана, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.