Република Србија

ОПШТИНA КУРШУМЛИЈА

Ул. Пролетерских бригада бб

Број: III-404/1-64/2020

Дана: 24.07.2020.године

Интернет страница наручиоца:

www.kursumlija.org

К у р ш у м л и ј а

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА

Ул. Пролетерских бригада бб

18430 КУРШУМЛИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - РАДОВИ  бр.64/2020

Извођење додатних радова на изградњи II фазе дечијег обданишта „Чаролија“ у Куршумлији

|  | Датум и време: |
| --- | --- |
| Крајњи рок за достављање понуда: | 03.08.2020. године до 11,00 сати |
| Јавно отварање понуда: | 03.08.2020. године у 11,15 сати |

Куршумлија

Јул, 2020. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), члана 1. Правилника о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 41/2019)  и Одлуке о покретању поступка јавне набавке, (број  III-404/1-64/2020 од  30.06.2020. године),  Решења о образовању комисије (број: III-404/1-64/2020 од 30.06.2020. године),  припремљена је  следећа:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности - радови

Извођење додатних радова на изградњи II фазе дечијег обданишта

„Чаролија“ у Куршумлији

Редни број јавне набавке: 64/2020

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4 |
| III | Спецификација радова | 5 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 16 |
| V | Критеријуми за доделу уговора | 21 |
| VI | Обрасци који чине саставни део понуде | 22 |
| VII | Модел уговора | 48 |
| VIII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 58 |

Напомена:    Конкурсна документација садржи 65. стране.

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о наручиоцу:

Назив наручиоца: Општина Куршумлија,

Адреса: улица Пролетерских бригада  бб,  Куршумлија 18430.

ПИБ:  100622853

Матични број: 07132727

Број рачуна: 840-109640-38

Телефон: 027/381-402

Интернет адреса наручиоца: www.kursumlija.org

Врста поступка јавне набавке:

Предметна јавна набавка спроводи се као јавна набавка мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима.

Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке број: 64/2020 су извођење додатних радова на изградњи II фазе дечијег обданишта „Чаролија“ у Куршумлији.

Назив и ознака из општег речника набавке:

45214100 – Радови на изградњи зграда за дечије вртиће.

Циљ Поступка:

Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци, и то закључења уговора за  извођење додатних радова на изградњи II фазе дечијег обданишта „Чаролија“ у Куршумлији.

Резервисана јавна набавка:

Није у питању резервисана јавна набавка

Електорнска лицитација:

Не спроводи се електронска лицитација

Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора

Одлуку о додели уговора,наручилац ће донети у року од 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда

Контакт:

Е-mail adresa: javnenabavke@kursumlija.org

Факс: 027-281-785

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Врста, техничке карактеристике:

Врста, техничке кактеристике радова који су предмет ове јавне набавке дате су у Обрасцу структуре цена са упутством како да се попуни.

Квалитет и количина радова:

У складу са захтевима из Обрасца структуре цена са упутством како да се попуни.

Опис радова:

Ови послови обухватају извођење додатних радова на изградњи II фазе дечијег обданишта „Чаролија“ у Куршумлији

Начин спровођења контроле и обезбеђења и гаранција квалитета:

Контрола  извршених радова  се  врши  од  стране  стручног лица грађевинске струке, именованог од стране наручиоца чиме ће бити обезбеђено  вршење  стручног  надзора  над  извршењем  уговорних обавеза Извођача. Понуђач одговора за порекло и квалитет материјала који се користи и доказује га у складу са Законом.

Место извршења радова: Дечији вртић „Чаролија у Куршумлија, кат.парцела 1733 КО Куршумлија.

III  СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА

Извођење додатних радова на изградњи II фазе дечијег обданишта

„Чаролија“ у Куршумлији

| Ред.бр. | Опис позиције | Јед. мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| I ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |
| I З Е М Љ А Н И Р А Д О В И |
| 1 | Ручни ископ земље III и IV категорије за темељне стопе и траке са утоваром и одвозом на депонију до 3 км. Обрачун по м3 ископане земље у самониклом стању. | м³ | 2,5 |
| II A Р М И Р А Ч К И Р А Д О В И |
| 1 | Набавка, чишћење, исправљање, сечење, савијање, пренос, постављање и везивање арматуре у свему према статичком прорачуну и детаљима арматуре, без обзира на пречник и сложености исте. Количина арматура дата је приближно на бази количине армираног бетона. Обрачун по кг са свим потребним атестима. | кг | 81,40 |
| III Р А З Н И З А Н А Т С К И Р А Д О В И |
| 1 | Набавка и постављање кокосовог брисача на улазу у сутурен објекта | ком. | 1,00 |
| IV Б Е Т О Н С К И И А Р М И Р А Н О Б Е Т О Н С К И Р А Д О В И |  |  |
| 2. | Бетонирање темељних и подрумских зидова д= 25 цм бетоном МБ 30 у потребној оплати са свим потребним атестима. Обрачун по м3 са урачунатом оплатом. | м³ | 4,50 |
| V Т Е С А Р С К И Р А Д О В И |
| 1 | Израда, монтажа и лакирање у два премаза храстових талпи д=4,8 цм шрафљених преко челичне потконструкције на степеницама галерије у тону по избору инвеститора. Обрачун по м² | м² | 12,50 |
|  | VI Л И М А Р С К И Р А Д О В И |
| 1 | Набавка и постављање снегобрана од пластицифираног лима. Обрачун по комаду. | ком. | 126,00 |
| 2 | Набавка и постављање окапница са поцинкованим пластифицираним лимом развијене ширине 13 цм, дебљине 0,60мм. Са предње стране окапницу препустити за 3 цм. Опшивање извести по детаљима. Обрачун по м¹ ивице са урачунатом заптивном масом. | м¹ | 48,00 |
|  | VII К Е Р А М И Ч А Р С К И Р А Д О В И |
| 1 | Облагање подова подним неклизајућим керамичким плочицама I класе, домаће производње, боје и величине по накнадном избору инвеститора. Плочице лепити лепком у слогу по избору инвеститора. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне са задовољавајућим падом за одвод вишка воде. Постављене плочице фуговати и очистити. У цену улази набавка плочица са свим потребним атестима. Обрачун по м2. | м² | 110,00 |
| 2 | Облагање зидова зидним керамичким плочицама I класе, домаће производње, боје и величине по накнадном избору инвеститора. Плочице лепити лепком у слогу по избору инвеститора. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне. Постављене плочице фуговати и очистити. У цену улази набавка плочица са припадајућим алуминијумским угаоним лајснама и свим потребним атестима. Обрачун по м2. | м² | 115,00 |
| 3 | Облагање степеница и подеста подним неклизајућим керамичким плочицама I класе, домаће производње, боје и величине по накнадном избору инвеститора. Плочице лепити лепком у слогу по избору инвеститора. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне. Постављене плочице фуговати и очистити. У цену улази набавка плочица као и набавка и уградња заштитних противклизних АЛУ лајсни на сваком степенику са свим потребним атестима. Обрачун по м2. | м² | 16,00 |
| 4 | Постављање сокле од подних керамичких плочица, висине до 7 цм. Плочице лепити лепком за плочице. Подлога мора бити равна и припремљена. Постављене плочице фуговати и соклу очистити. У цену улази и набавка плочица са свим потребним атестима. Обрачун по м1 сокле. | м¹ | 114,00 |
|  | VIII П А Р К Е Т А Р С К И Р А Д О В И |
| 1 | Набавка и израда подова од буковог паркета I класе, лепљеног преко подлоге, са хобловањем и лакирањем у два премаза, у цену улазе и уграђене угаоне профилисане лајсне са свим потребним атестима. Обрачун по м². | м² | 225,00 |
| 2 | Набавка и постављање ламината са свим потребним материјалом, угаоним лајснама и свим потребним атестима. Обрачун по м² | м² | 20,00 |
|  | IX Ч Е Л И Ч Н А К О Н С Т Р У К Ц И Ј А |
| 1 | Израда, постављање и фарбање ограде на степеништу унутар галерије. Обрачун по м² са свим потребним атестима. | м² | 39,00 |
| 2 | Израда, постављање и фарбање ограде на терасама по детаљу. Обрачун по м¹ са свим потребним атестима. | м¹ | 48,00 |
| 3 | Израда степеништа унутар објекта од челичне конструкције, са уградњом и фарбањем. Обрачун м¹ са потребним атестима. | м¹ | 42,00 |
| X М О Л Е Р С К О Ф А Р Б А Р С К И Р А Д О В И |
| 1 | Глетовање унутрашњих зидова и плафона. Ценом обухватити сав потребан материјал и рад, као и заштиту претходно изведених радова и потребну скелу. Обрачун по м² са свим потребним атестима. | м² | 2.100,00 |
| 2 | Бојење зидова и плафона полудисперзивним бојама у тону по избору инвеститора. Обрачун по м2 са свим потребним атестима. | м² | 2.100,00 |
| 3 | Израда спуштених плафона од гипсаних плоча на металној потконструкцији. Спуштени плафони се израђују од гипсаних плоча дебљине д=12,5мм на металној подконструкцији. По постављању гипсаних плоча све спојеве бандажирати бандаж тракама,а затим целу површину плоче преглетовати глет масом. Обрачун по м² са свим потребним атестима. | м² | 31,00 |
| 4 | Обрада сокле објекта праним кулиром по угледу на постојеће. Обрачун по м² са свим потребним атестима. | м² | 35,00 |
| II ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА, КАНАЛИЗАЦИЈЕ И САНИТАРНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ |
| I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |
| 1 | Геодетско снимање терена | м¹ | 60,00 |
| 2 | Израда подужног профила због потребе висинског уклапања испуста из зграде- прикључна шахта | м¹ | 60,00 |
| 3 | Геодетско преношење трасе на терен | м¹ | 83,00 |
| 4 | Машинско сечење асфалта на делу улице | м¹ | 6,00 |
| II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |
| 4 | Машински ископ земље III и IV категорије за полагање канализационих цеви. Ширина 0,80м за израду ровова дубине до 2,00м ручно 30% и машински 70% са утоваром ископаног материјала у возило и одвозом на депонију до 5 км, ископнизвршити у свему према приложеним цртежима, техничким прописима и упуствима надзорног органа. Ископ вршити машинским осим на деоницама где се траса укршта са инсталацијама водова ПТТ и ЕБ где ће се ископ вршити ручно као и фино планирање. Бочне стране рова морају бити правилно отсечене, а дно рова фино испланиран са подом датим у пројекту. Приликом ископа земље одбацити најмање 1,0 м од ивице рова. Евентуална оштећења, а затим поправка подземних инсталација по том основу падају на терет извођача радова. У цену урачунати потребно разупирање рова и евентуално црпљење воде и канала. Плаћа се по м³ ископаног самониклог земљишта у зависности од дубине рова. | м³ | 96,00 |
| 5 | Планирање дна рова са падом датим у подужном профилу. Обрачун по м². | м² | 48,00 |
| 6 | Набавка, транспорти уградња песка испод цеви 10цм, око цеви и преко цеви 10ц, са набијањем. После постављања цеви на постељицу извршити затрпавање цеви до на 10цм изнад темена цеви. Насипање вршити ручно у слојевима. Плаћа се по м³ уграђеног песка у ров. | м³ | 23,82 |
| 7 | Затрпавање рова пробраним материјалом из ископа у слојевима од 30цм уз потпуно набијање. Највећа величина зрна(комада) материјала за затрпавање не сме прећи границу од 31,5мм. Затрпавање рова почети тек по одобрењу надзорног органа. Плаћа се по м³ утврђеног материјала у ров. | м³ | 71,80 |
| 8 | Набавка, транспорт и уградња песковито шљунковитог материјала крупноће 0-31,5 за затрпавање цеви на делу рова у улици. После завршног испитивања канализације на вододрживост извршити ручно затрпавање рова. Затрпавање вршити шљунком у слојевима од 30цм уз потпуно набијање. Највећа величина зрна(комада) материјала за затрпавање не сме прећи границу 31,5мм. Затрпавање рова почети тек по одобрењу надзорног органа. Набијање вршити до Збијености од Мs= 70KN/cm. Плаћа се по м³ утврђеног материјала у ров. | м³ | 5,00 |
| 9 | Машински ископ земље III и IV категорије за израду ревизионих отвора са утоваром и одвозом на депонију до 5км. Ископ извршити у свему према приложеним цртежима техничким прописима и упуствима надзорног органа. Бочне стране морају бити правилно отсечене, а дно фино испланирано. Приликом ископа земљу одбацити најмање 1,0м од ивице рова. Позиција ископа обрачуната је табеларно. Плаћа се по м³ ископаног самониклог земљишта. | м³ | 6,48 |
| 10 | Набавка и затрпавање шљунковито песковитим материјалом испод РЕВИЗИОНИХ ОТВОРА са набијањем, дебљине д=10цм, Обрачун по м³ уграђеног материјала. | м³ | 0,80 |
| 11 | Набавка и затрпавање шљунковито песковитим материјалом око РЕВИЗИОНИХ ОТВОРА са набијањем, просечне дебљине д=10цм, Обрачун по м³ уграђеног материјала. | м³ | 5,74 |
| III МОНТАЖНИ РАДОВИ |
| 19 | Набавка, транспорт, разношење дуж рова и монтажа у рову канализационих цеви. Цеви пажљиво положити на претходно припремљену постељицу од песка и дотерати по правцу и нивелети према пројекту. Радове извести у свему према техничким прописима за ову врсту цеви, приложеним цртежима и упуствима надзорног органа. У цену улази сав материјал са растуром, разношење цеви дуж рова, преглед сваке цеви и спојница, спуштање у ров на слој песка и спајање цеви. Плаћа се по м¹ комплетно монтираних цеви у зависности од пречника. |  |  |
|  | П.В.Ц цеви Ф 200мм | м¹ | 60,00 |
| 20 | Набавка и уградња А.Б.Ф 1000/1000 и конусног прстена Ф 1000/600 за израду шахти са дресовањем спојева и отвора, продора цеви кроз зид шахти, од готових монтажних елемената од армираног водопропусног бетона МБ 40. У цену се рачуна: набавка, транспорт и монтажа готових бетонских прстенова. Плаћа се по м¹ изведеног ревизионог окна са свим утрошцима материјала и радне снаге. | м¹ | 4,00 |
| 21 | Набавка, транспорт и монтажа у горњој плочи шахта ливено гвозденог шахтовског поклопца са рамом пречника Ф 600мм типа PURAPLAN-PLUS, класа D400 према EN124ART.NR.CEE-1140W-ID, производ фирме PURATOR или другог произвођача истих карактеристика. Обрачун по комаду. | ком | 2,00 |
| 23 | Испитивање изведене канализационе мреже на водо-непропусност спојева и контрола изведених падова цеви, и сачињавањем записника са надзорним органом. Обрачун по м¹ контролисане канализационе мреже. | м¹ | 60,00 |
| IV БЕТОНСКИ РАДОВИ |
| 24 | Израда армирано бетонске доње плоче шахте Хидротехничког водонепропусног бетона М.Б. 30 д= 20цм. Обрачун по м³ уграђеног бетона. | м³ | 1,60 |
| 25 | Израда армирано бетонске горње плоче шахте од бетона М.Б. 30 д= 20цм са израдом прстена унутрашњег пречника 62,5цм за поклопац ревизионог окна. Обрачун по м³ уграђеног бетона. | м³ | 0,67 |
| 26 | Пробијање отвора у постојећим и новопројектованим ревизионим силазима за пролаз канализационих цеви са крпљењем отвора око цеви. Обрачун по комаду. | ком | 5,00 |
| 27 | Израда кинете у шахти од бетона М.Б. 25 са малтерисањем цементним малтером 1:2 у два слоја д= 2,5цм до црног сјаја. Обрачун по м2 урађене кинете. | ком | 2,00 |
| 28 | Набавка, израда и постављање армартуре у горњој и доњој плочи шахте. Обрачун по килограму уграђене армартуре. | кг | 50,00 |
| 29 | Набавка и уградња ливено гвоздене пењалице СРПС.М.Ј6.285 за силазак у шахту. Обрачун по комаду постављених пењалица. | ком | 8,00 |
| V САНИТАРНА ГАЛАНТЕРИЈА |
| 1 | Набавити, монтирати и спојити по пропису са канализационом и водоводном мрежом комплетну WC шољу са следећим елементима: |  |  |
|  | 1. Керамичка WC шоља Симплон КМ- 1-110 "Керамика" Младеновац или одговарајуће, са оловном манжетном за спој на канализациону мрежу, два месингана завртња са пластичним уметцима између завртња и шоље као и гуменим подметачем између шоље и пода. |  |  |
|  | 2.Поклопац за WC шољу од тврде пластичне масе са потребним завртњима за повезивање са шољом и гуменим подметачима између даске и шоље. |  |  |
|  | 3.Безшумни водокотлић са арматуром од челичног лима обострано емајлиран. Водокотлић поставити на висини 2,о м од пода на две челичне куке учвршћено за зид помоћу типлова. |  |  |
|  | 4. Савитљива спојна цев за водокотлић од ПВЦ-а дужине 400 мм. |  |  |
|  | 5. Пластична цев Фи 40 мм за спој водокотлића и WC шоље за високу монтажу и монтажу на зид са свим потребним фазонским комадима и гуменим дистунзима и манжетном за спој цеви и шоље и две пластично обујмице за учвршћивање за зид. |  |  |
|  | 6.Држач WC роло папира са поклопцем, са хромованим спољним површинама "ДЕС" Нови Сад или одговарајуће. Држач монтирати на зиду поред WC шоље. |  |  |
|  | Комплет уграђено плаћа се | ком | 2,00 |
| 2 | Набавити, монтирати и спојити по пропису са канализационом и водоводном мрежом комплетну WC шољу са следећим елементима: |  |  |
|  | 1. Керамичка WC Дечја КМ-1-630 "Керамика Младеновац или одговарајуће са оловном манжетном за спој на канализациону мрежу, два месингана завртња са пластичним уметцима између завртња и шоље, као и гуменим подметачем између шоље и пода. |  |  |
|  | 2. Поклопац за WC шољу од тврде пластичне масе са потребним завртњима за повезивање са шољом и гуменим подметачима између даске и шоље. |  |  |
|  | 3. Безшумни водокотлић са арматуром од челичног лима обострано емајлиран. Водокотлић поставити на висини 1,20 м, од пода на две челичне куке учвршћене за зид помоћу типлова. |  |  |
|  | 4. Савитљива спојна цев за водокотлић од ПВЦ-а дужине 400 мм. |  |  |
|  | 5. Пластична цев Фи 40 мм за спој водокотлића и WC шоље за високу монтажу и монтажу за зид са свим потребним фазонским комадима и гуменим дифунзима и манжетном за спој цеви и шоље и две пластичне обујмице за учвршћивање за зид. |  |  |
|  | 6. Држач WC роло папира са поклопцем, са хромованим спољним површинама "ДЕС" Нови Сад или одговарајуће, арм. 3/8 . Држач монтирати на зиду поред WC шоље, |  |  |
|  | Комплет уграђено плаћа се | ком | 4,00 |
| 3 | Набавка и монтажа комплет шоље трокадера са високомонтаћним водокотлићем производ "КЕРАМИКА" - Младеновац или одговарајуће, у свему према упутству произвођача. |  |  |
|  | 1. Керамички трокадеро КМ-1-662 "Керамика" Младеновац или одговарајуће. |  |  |
|  | 2. Безшумни водокотлић са арматуром од челичног лима обострано емајлиран. Водокотлић поставити на висини 2.0 м од пода на две челичне куке учвршћене за зид помоћу типлова. |  |  |
|  | 3. Савитљива спојна цев за водокотлић од ПВЦ-а дужине 400 мм. |  |  |
|  | 4. Пластична цев Ø 400 мм за спој водокотлића и трокадера за високу монтаћу и монтажу и монтажу на зид са свом потребним фазонским комадима и гуменим дихтунзима и манжетном за спој цеви и трокадера и две пластичне обујмице за учвршћивање за зид. |  |  |
|  | 5. хромована решетка за трокадеро |  |  |
|  | 6. Зидна једноручна туш батерија "ФАСАУ" арт. 4.65.43.00 или одговарајуће са изливом са покретном лулом и перлатором и розетама на споју са зидом. Батрију поставиту изнад трокадера на зиду на висини 1.10 м од пода. |  |  |
|  | Комплет уграђено плаћа се по комаду | ком | 1,00 |
| 4 | Набавка и монтажа комплет умиваоника којег сачињавају следећи елементи: |  |  |
|  | 1. Керамичка шкољка умиваоника тип "Инес" КМ - 1-101 или одговарајуће димензија 58/46 цм производ "Керамика" Младеновац или одговарајуће Шкољку за зид причврстити помоћу два завртња са типловима и пластичним уметцима између завртња и шкољке. Шкољку на зид поставити на висини 0.8 м од пода. |  |  |
|  | 2. Сифон за умиваоник са розетом и ланцем ЈУС М. ЦВ.810 са хромованом спољном површином "Истра" Кула арт. 480.0.54. или одговарајуће |  |  |
|  | 3. Зидна једноручна батерија "ФАСАУ" арт. 4.65.28.00 или одговарајуће са изливом са покретном лулом и перлатором и розетама на споју са зидом. Батерију поставити изнад умиваоника на зиду на висини 1.10 м од пода. |  |  |
|  | Комплет уграђено плаћа се по комаду уграђеног умиваоника | ком | 3,00 |
| 5 | Набавка и монтажа комплет умиваоника којег сачињавају следећи елементи: |  |  |
|  | 1. Керамичка шкољка умиваоника тип "Инес" КМ - 1-101 димензија 58/46 цм производ "Керамика" Младеновац или одговарајуће . Шкољку за зид причврстити помоћу два завртња са типловима и пластичним уметцима између завртња и шкољке. Шкољку на зид поставити на висини 0.8 м од пода |  |  |
|  | 2. Сифон за умиваоник са розетом и ланцем ЈУС М. ЦВ.810 са хромованом спољном површином "Истра" Кула арт. 480.0.54. или одговарајуће. |  |  |
|  | 3. Зидна једноручна батерија за спој са високомонтажним бојлером ниског притиска "ФАСАУ" арт. 4.65.30.00 или одговарајуће са изливом са покретном лулом и перлатором . Батерију поставити изнад умиваоника. |  |  |
|  | Комплет уграђено плаћа се по комаду уграђеног умиваоника | ком | 2,00 |
| 6 | Набавка и монтажа комплет умиваоника којег сачињавају следећи елементи: |  |  |
|  | 1. Керамичка шкољка умиваоника тип "Инес" КМ - 1-101 димензија 58/46 цм производ "Керамика" Младеновац или одговарајуће. Шкољку за зид причврстити помоћу два завртња са типловима и пластичним уметцима између завртња и шкољке. Шкољку на зид поставити на висини 0.8 м од пода. |  |  |
|  | 2. Сифон за умиваоник са розетом и ланцем ЈУС М. ЦВ.810 са хромованом спољном површином "Истра" Кула арт. 480.0.54. или одговарајуће |  |  |
|  | 3. Стојећа батерија "ФАСАУ" арт. 4.40.29.00 или одговарајуће са изливом са покретном лулом и перлатором. Умиваоник поставити на зиду на висини 0.60 м од пода. |  |  |
|  | Комплет уграђено плаћа се по комаду уграђеног умиваоника | ком | 4,00 |
| 7 | Набавка и монтажа комплетелектричног бојлера капацитета 80 lit/ 2000W, са комплетним прибором, сигурносним вентилом, термостатом, сигналном лампом и поцинкованим цевчицама за спој. Обрачун по комаду уграђеног и испитаног бојлера | ком | 1,00 |
| 8 | Набавка и монтажа комплет електричног бојлера капацитета 50 lit/ 2000W, са комплетним прибором, сигурносним вентилом, термостатом, сигналном лампом и поцинкованим цевчицама за спој. Обрачун по комаду уграђеног и испитаног бојлера | ком | 2,00 |
| 9 | Набавка и монтажа комплет електричног бојлера капацитета 10lit/ 2000W, са комплетним прибором,термостатом и поцинкованим цевчицама за спој. Обрачун по комаду уграђеног и испитаног бојлера | ком | 1,00 |
| 10 | Повезивање кухињске судопере или пулта за превијање беба на канализациону мрежу у цену је урачунат рад и комплет материјал.Судопера тј пулт за превијање беба заједно са сифоном се набавља према пројекту опреме. Комплет уграђено плаћа се по комаду | ком | 1,00 |
| 11 | Набавка и уградња комплет виндабоне са зидном славином са холендером и сифоном.Обрачун по комаду | ком | 1,00 |
| 12 | Набавка и монтажа зидне једноручне батерије "ФАСАУ" арт. 4.65.28.00 или одговарајуће са изливом са покретном лулом и перлатором и розетама на споју са зидом. Батерију поставити изнад судопере или пулта за преповијање беба на зиду на висини 1.10 м од пода. Обрачун по комаду | ком | 2,00 |
| 13 | Набавка и монтажа на водоводну мрежу термостатцке мешалице Ø20мм.Обрачун по комаду | ком | 1,00 |
| 14 | Набавка и монтажа огледала са етажером димензије 52 х 68 цм, производ "Металотехна" Ниш или одговарајуће. Обрачун по комаду | ком | 1,00 |
| 15 | Набавка и монтажа огледала са етажером димензије 50 х 50 цм. Обрачун по комаду | ком | 8,00 |
| 16 | Набавка и монтажа држача пешкира, производ "Металотехна" Ниш или одговарајуће. Обрачун по комаду | ком | 9,00 |
| 17 | Набавка и монтажа држача сапуна производ "Металотехна" Ниш или одговарајуће. Обрачун по комаду | ком | 9,00 |
| III Е Л Е К Т Р О И Н С Т А Л А Ц И Ј E |
| I ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |
| 1 | Набавка, испорука и уградња ПНК регала 100мм, са потрбеним носачима, кривинама и спојницама. Позиција подразумева и уземљење ПНК регала. Обрачун по м¹ | м¹ | 26,00 |
| 2 | Набавка, испорука и уградња проводника ПП-Y 3х2,5мм2, у зиду за инсталације шухо прикључница. Просечна дужина проводника по прикључном месту је 12м. Oбрачун по комаду | ком | 9,00 |
| 3 | Набавка, испорука и уградња проводника ПП-Y 5х2,5мм2, у зиду за инсталације трофазне шухо прикључнице. Просечна дужина проводника по прикључном месту је 12м. Обрачун по комаду | ком | 2,00 |
| 4 | Испорука материјала и израда инсталације сијаличног места проводником ПП-Y 4х1,5мм2 у зиду испод малтера. Просечна дужина проводника по сијаличном месту је 6м. Позиција подразумева и прекидаче. Плаћа се по сијаличном месту. | ком | 5,00 |
| 5 | Надградна широкоснопна светиљка израђена у ЛЕД технологији предвиђена за монтажу на плафон, за опште осветљење учионица. Кућиште светиљке је од челичног лима, обојено у боји алуминијума. Рефлектор светиљке од поликарбоната. Оптика светиљке широкоснопна, направљена од поликарбоната са линеарним низовима распоређених ЛЕД диода. Угао исијавања светлости светиљке 120степен. Предвиђена за честа укључивања време пропаљивања мање од 0,5 сек. Степен механичке заштите је ИП44. Светиљка се испоручује у комплету са ЛЕД модулима са бојом светлости 4000К, електронским предспојним уређајима и индексом репродукције боје Ра већим од 80. Светиљка има пуш-ин конектор за лакшу монтажу, без отварања светиљки. Ефикасност минимум 100лм/W, укупан иницијални флукс система минимум 4800лм. Укупна снага система је максимално 48W . Време за који светлосни флукс падне на 90% иницијалног флукса је 15.000 сати, док је време док падне на 80% 30.000 сати. Максимално један посто драјвера ће бити неисправно после 5.000 сати. Светиљка има могућност уградње на сензор покрета и сензора мерења нивоа светлости. Температурни опсег рада светиљки је од +10 до +40 степени целзијуса. Димензије светиљке су 1195 х295мм, висина максимално 11мм , испоручује се у комплету са прибором за надградну монтажу. Светиљка треба да је усклађена са европским директивама који важе за производе, да има ЦЕ знак. Светиљка треба да је усклађена са РоХс директивама о ограничењу употребе одређених опасних супстанци у електричној и електронској опреми.Произвођач светиљки треба да послује у складу са системом менаџмента квалитетом ИСО 9001:2015, системом управљања заштитом животне средине ИСО 14001:2004 и системом менаџмента здрављем и безбедношћу на раду ОХСАС 18001:2007. ТИП 1 | ком | 44,00 |
| 6 | Надградна широкоснопна светиљка израђена у ЛЕД технологији предвиђена за монтажу на плафон, за опште осветљење учионица. Кућиште светиљке је од челичног лима, обојено у боји алуминијума. Рефлектор светиљке од поликарбоната. Оптика светиљке широкоснопна, направљена од поликарбоната са линеарним низовима распоређених ЛЕД диода. Угао исијавања светлости светиљке 120степен. Предвиђена за честа укључивања време пропаљивања мање од 0,5 сек. Степен механичке заштите је ИП44. Светиљка се испоручује у комплету са ЛЕД модулима са бојом светлости 4000К, електронским предспојним уређајима и индексом репродукције боје Ра већим од 80. Светиљка има пуш-ин конектор за лакшу монтажу, без отварања светиљки. Ефикасност минимум 100лм/W, укупан иницијални флукс система минимум 4800лм. Укупна снага система је максимално 48W . Време за који светлосни флукс падне на 90% иницијалног флукса је 15.000 сати, док је време док падне на 80% 30.000 сати. Максимално један посто драјвера ће бити неисправно после 5.000 сати. Светиљка има могућност уградње на сензор покрета и сензора мерења нивоа светлости. Температурни опсег рада светиљки је од +10 до +40 степени целзијуса. Димензије светиљке су 595 х595мм, висина максимално 11мм , испоручује се у комплету са прибором за надградну монтажу. Светиљка треба да је усклађена са европским директивама који важе за производе, да има ЦЕ знак. Светиљка треба да је усклађена са РоХС директивама о ограничењу употребе одређених опасних супстанци у електричној и електронској опреми.Произвођач светиљки треба да послује у складу са системом менаџмента квалитетом ИСО 9001:2015, системом управљања заштитом животне средине ИСО 14001:2004 и системом менаџмента здрављем и безбедношћу на раду ОХСАС 18001:2007. ТИП 2 | ком | 6,00 |
| 7 | Надградна ЛЕД светиљка израђена од полиамида док је оптички део израђен од поликарбоната константним флуксом од минимум 3000 лм током целог века трајања. Боја светлости 4000К. Угао осветљаја је 120 степени. Индекс репродукције боје 80. Димензије су фи 350мм, а висина 90мм. ) Светиљка је у ИП заштити 66 и механичкој ИК10. Произвођач светиљки треба да послује у складу са системом менаџмента квалитетом ИСО 9001:2015, системом управљања заштитом животне средине ИСО 14001:2004 и системом менаџмента здрављем и безбедношћу на раду ОХСАС 18001:2007. Светиљка треба да је усклађена са европским директивама који важе за производе, да има ЦЕ знак. Светиљка треба да је усклађена са РоХС директивама о ограничењу употребе одређених опасних супстанци у електричној и електронској опреми. ТИП 3 | ком | 6,00 |
| 8 | Надградна водонепропусна широкоснопна светиљка израђена у ЛЕД технологији са заобљеним крајевима. Минимум 30000 радних сати (Л70Б50). Снага светиљке је 36Њ.Неутрално бела боја светлости температуре 4000К.Светлосна искористивост минимум 100лм/Њ, количина светлости коју даје светиљка је 3600 лм. Температурни опсег рада од -20 до +30 степени. Степен механичке заштите је ИП 65 отпорност на удар ИК08. Струјна класа И. Потребно је да поседује ЦЕ и РоХС знак. Гаранција 3 година Светиљка је типа Пхилипс ЛЕДИНАИРЕ ЊТ060Ц ЛЕД36С/840 ПСУ Л1200. Произвођач светиљки треба да послује у складу са системом менаџмента квалитетом ИСО 9001:2015, системом управљања заштитом животне средине ИСО 14001:2004 и системом менаџмента здрављем и безбедношћу на раду ОХСАС 18001:2007. ТИП 4 | ком | 6,00 |
| 9 | Набавка, испорука и уградња LED паник светиљке аутономије рада 3 сата TIP 5 | kom | 10,00 |
| 10 | Набавка, испорука и уградња висилица за светиљке TIP 1. Обрачун по комаду. | kom | 16,00 |
| 11 | Набавка, испорука и уградња монофазних шухо прикључница АЛИНГ програм ПРЕСТИГЕ, са заштитним контактом (од случајног додира деце) или одговарајући. Обрачун по комаду. | kom | 37,00 |
| 12 | Набавка, испорука и уградња трофазних шухо прикључница АЛИНГ програм ПРЕСТИГЕ или одговарајући. Обрачун по комаду. | kom | 2,00 |
| 13 | Набавка, испорука и уградња у зид кутије за изједначавање потенцијала ПС-49 | kom | 4,00 |
| 14 | Набавка, испорука и уградња испод малтера проводника П 1х4мм2 којом повезати РТ-Г са КИП-ом. Просечна дужина проводника по кутији је 20м. Позиција обухвата ребрасту цев ф13,5мм. | kom | 4,00 |
| 15 | Набавка, испорука и уградња свог потребног материјала за израду спојева од радијатора до ГРО-а проводником П 1х4мм2 у цевима ф13,5мм, које улази у цену, у зиду испод малтера; повезивање се врши помоћу одговарајућих шелни. Просечна дужина проводника по радијатору је 10м. | kom | 38,00 |
| 16 | Испитивање и пуштање у рад инсталације, издавање атеста итд. | пауш |  |
| 17 | Остали ситни необухваћени послови, рад и материјал 5% од позиције 1 до позиције 16. | пауш |  |
| II ТВ ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |
| 1 | Испорука и уградња разводне табле у ознаци РТ-ТВ (опрема за дистрибуцију ТВ сигнала није предмет пројекта) | ком | 1,00 |
| 2 | Набавка, испорука и полагање коаксијалног кабла РГ6 делом у ПВЦ каналице а делом у флексибилним ПВЦ цревима фи16 од постојећег РТВ-КТВ до разводног ормана РТ-ТВ. Позиција подразумева каналице и ребрасто црево. Обрачун по м¹ | м¹ | 30,00 |
| 3 | Набавка, испорука и полагање коаксијалног кабла РГ-6 у флексибилним ПВЦ цревима фи16 од РТ-ТВ до појединих прикључница. Позиција подразумева и ребрасто црево. Обрачун по м¹ | м¹ | 98,00 |
| 4 | Набавка испорука и уградња ТВ утичнице Алинг Пресиге или одговарајуће, Комплет са испоруком, монтажом и повезивањем. Плаћа се по комаду | ком | 4,00 |
| 5 | Испорука материјала и крпљење шлицева продужним малтером након полагања електроинсталације. | пауш | 1,00 |
| 6 | Остали ситни необухваћени послови, рад и материјал 5% од позиције 1 до позиције 5. | пауш | 1,00 |

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

Понуђач у поступку јавне набавке мора испуњавати следеће обавезне услове:

    - Да је регистрован код надлежног органа, односно, уписан у одговарајући регистар      (члан 75. Став 1. Тачка 1) Закона)

    - Да он (понуђач) и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре ( члан 75. Став 1. Тачка 2) Закона)

    - Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији      ( члан 75. Став 1. Тачка 4) Закона)

    - Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време  подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

    - Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (члан 75. став 1. тачка 5) Закона).

Напомена: „За ову јавну набавку дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке није предвиђена посебним прописом“.

1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ:

Понуђач у поступку јавне набавке мора испуњавати следеће додатне услове:

1.2.1. Да понуђач располаже неопходним финансијским  капацитетом:

- Да у претходних 6 месеци до дана објављивања позива за подношење понуда није био неликвидан.

1.2.2. Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом:

- Да је у току претходне 3 пословне године (2017., 2018. и 2019.), извео радове који су предмет ове јавне набавке у износу од најмање 10.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

1.2.3. Да понуђач располаже одговарајућим техничким капацитетом:

- Комбинована машина за ископ:  багер - ровокопач,              1. ком,

- Доставно возило (носивости максимум  1,5 тона)		  3. ком,

- Камион кипер (носивости минимум 8 тона),                          1. ком,

- Градилишни кран , (носивости минимум 500 кг),                  1. ком,

- Рамовска фасадна скела, 			                          мин. 1000м2,

- Вибро ваљак максимум, кг.3000   				   1. ком

7)    Вибро ''жаба''                                                                            1. ком

1.2.4. Да понуђач располаже одговарајућим кадровским капацитетом.

Најмање 30 (тридесет)  запослених радника,  једног ангажованог дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом бр.410, или  412, или 413 и једног ангажованог дипломираног инжењера електротехнике са лиценцом  450 као одговорне извођаче радова.

Сходно члану 77. став 4. Закона о јавним набавкама, обавезне услове под тачкама: 1.1.1, 1.1.2., 1.1.3. и 1.1.4  и додатне услове под тачкама: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3. и 1.2.4. понуђач доказају изјавом којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке под под тачкама 1.1.1, 1.1.2., 1.1.3. и 1.1.4 и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведене под тачкама 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3. и  1.2.4. у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под тачком 1.1.5. понуђач није потребно доказивати : „За ову јавну набавку дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке није предвиђена посебним прописом“.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача.

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

- Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1.1.1. обавезни услов – Доказ:

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из одговарајућег регистра.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 1.1.2. обавезни услов – Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 1.1.3. обавезни услов – Доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- ДОДАТНИ УСЛОВИ

- Финансијски капацитет, услов под редним бројем 1.2.1. додатни услов – Доказ:

Потврда о броју дана неликвидности у последњих 6 месеци издата од стране НБС или Изјава о доступности података.

- Пословни капацитет, услов под редним бројем 1.2.2. додатни услов – Доказ:

Копију комплетне оверене окончане ситуације за радове који су предмет јавне набавке и копије потписаних уговора са Наручиоцем;

- Технички капацитет, услов под редним бројем 1.2.3. додатни услов – Доказ:

Копија пописне листа основних средстава (која је оверена печатом понуђача) са стањем на дан 31.12.2019. (уз обавезно обележавање опреме на пописној листи, која је тражена конкурсном документацијом) или копије фактура или уговора о куповини за механизацију и опрему у сопственом власништву, односно копије уговора о лизингу за механизацију и опрему чији је понуђач корисник у складу са прописима о лизингу, односно уговора о закупу за механизацију и опрему.

- Кадровски капацитет, услов под редним бројем 1.2.4. додатни услове – Доказ:

-М обрасце  (ознака подоразаца зависи од основа ангажовања па у складу са тим и доставити исти) и уговор о раду за лица у радном односу (одређено или неодређено време),

-М образац и уговор о делу/уговора о обављању повремених или привремених послова или други уговор о радном ангажовању за лица ван радног односа

- за дипломираног инжењера, лична лиценца са подврдом Инжењерске коморе да је носилац лиценце платио чланарину и да му решењем Суда части иста није одузета.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то: доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре - www. apr.gov.rs)

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуда мора да садржи све доказе тражене Конкурсном документацијом као и попуњене и  потписане обрасце из Конкурсне документације.

Обрасце који су у конкретном случају неприменљиви, понуђач није у обавези да потпише и достави.

На сваком обрасцу Конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац потпише и то:

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци који се односе на подизвођаче могу бити потписани од стране овлашћеног лица понуђача или од стране овлашћеног лица подизвођача.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на члана групе могу бити потписани од стране овлашћеног лица носиоца посла или овлашћеног лица члана групе понуђача.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

- Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

- Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

У случају да две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија понуда биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. У случају да две или више понуда имају исти рок извођења радова, предност има понуђач који је који је понудио повољније услове плаћања.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти рок извођења радова. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

VI ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

| 1. | Образац понуде | Образац 1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни | Образац 2 |
| 3. | Образац трошкова припреме понуде | Образац 3 |
| 4. | Образац изјаве о независној понуди | Образац 4 |
| 5. | Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом | Образац 5 |
| 6. | Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом | Образац 6 |
| 7. | Образац изјаве о достављању средстава финансијског обезбеђења | Образац 7 |

(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку број: 64/2020-  „Извођење додатних радова на изградњи II фазе дечијег обданишта „Чаролија“ у Куршумлији“

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:

Извођење додатних радова на изградњи II фазе дечијег обданишта

„Чаролија“ у Куршумлији

| Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Словима: |
| ПДВ 20%: |  |
| Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом |  |
| Словима: |
| Начин плаћања (не дуже од 45 дана од дана испостављања привремених и оконачне ситуације) | ____ дана, од дана испостављања привремених и оконачне ситуације |
| Рок завршетка: | _____ календарских дана од дана увођења изабраног извођача у посао. |
| Гарантни рок: (не краће од 2. године од записнички извршене примопредаје изведених радова) | _____ године од записнички извршене примопредаје изведених радова. |
| Рок важења понуде (не краће од 60 дана) | _____ дана од дана отварања понуде. |

Датум 					                 Понуђач

_____________________			         __________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Извођење додатних радова на изградњи II фазе дечијег обданишта

„Чаролија“ у Куршумлији

| Ред.бр. | Опис позиције | Јед. мере | Количина | Цена по јед. мере без ПДВ-а | Укупан износ без ПДВ-а |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5х4) |  |
| I ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |
| I З Е М Љ А Н И Р А Д О В И |  |
| 1 | Ручни ископ земље III и IV категорије за темељне стопе и траке са утоваром и одвозом на депонију до 3 км. Обрачун по м3 ископане земље у самониклом стању. | м³ | 2,5 |  |  |  |
| Укупно земљани радови: |  |  |
| II A Р М И Р А Ч К И Р А Д О В И |  |
| 1 | Набавка, чишћење, исправљање, сечење, савијање, пренос, постављање и везивање арматуре у свему према статичком прорачуну и детаљима арматуре, без обзира на пречник и сложености исте. Количина арматура дата је приближно на бази количине армираног бетона. Обрачун по кг са свим потребним атестима. | кг | 81,40 |  |  |  |
| Укупно армирачки радови: |  |  |
| III Р А З Н И З А Н А Т С К И Р А Д О В И |  |
| 1 | Набавка и постављање кокосовог брисача на улазу у сутурен објекта | ком. | 1,00 |  |  |  |
| Укупно разни занатски радови: |  |  |
| IV Б Е Т О Н С К И И А Р М И Р А Н О Б Е Т О Н С К И Р А Д О В И |  |
| 2 | Бетонирање темељних и подрумских зидова д= 25 цм бетоном МБ 30 у потребној оплати са свим потребним атестима. Обрачун по м3 са урачунатом оплатом. | м³ | 4,50 |  |  |  |
| Укупно бетонски и армиранобетонски радови: |  |  |
| V Т Е С А Р С К И Р А Д О В И |  |
| 1 | Израда, монтажа и лакирање у два премаза храстових талпи д=4,8 цм шрафљених преко челичне потконструкције на степеницама галерије у тону по избору инвеститора. Обрачун по м². | м² | 12,50 |  |  |  |
| Укупно тесарски радови: |  |  |
|  | VI Л И М А Р С К И Р А Д О В И |  |
| 1 | Набавка и постављање снегобрана од пластицифираног лима. Обрачун по комаду. | ком. | 126,00 |  |  |  |
| 2 | Набавка и постављање окапница са поцинкованим пластифицираним лимом развијене ширине 13 цм, дебљине 0,60мм. Са предње стране окапницу препустити за 3 цм. Опшивање извести по детаљима. Обрачун по м¹ ивице са урачунатом заптивном масом. | м¹ | 48,00 |  |  |  |
| Укупно лимарски радови: |  |  |
|  | VII К Е Р А М И Ч А Р С К И Р А Д О В И |  |
| 1 | Облагање подова подним неклизајућим керамичким плочицама I класе, домаће производње, боје и величине по накнадном избору инвеститора. Плочице лепити лепком у слогу по избору инвеститора. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне са задовољавајућим падом за одвод вишка воде. Постављене плочице фуговати и очистити. У цену улази набавка плочица са свим потребним атестима. Обрачун по м2. | м² | 110,00 |  |  |  |
| 2 | Облагање зидова зидним керамичким плочицама I класе, домаће производње, боје и величине по накнадном избору инвеститора. Плочице лепити лепком у слогу по избору инвеститора. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне. Постављене плочице фуговати и очистити. У цену улази набавка плочица са припадајућим алуминијумским угаоним лајснама и свим потребним атестима. Обрачун по м2. | м² | 115,00 |  |  |  |
| 3 | Облагање степеница и подеста подним неклизајућим керамичким плочицама I класе, домаће производње, боје и величине по накнадном избору инвеститора. Плочице лепити лепком у слогу по избору инвеститора. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне. Постављене плочице фуговати и очистити. У цену улази набавка плочица као и набавка и уградња заштитних противклизних АЛУ лајсни на сваком степенику са свим потребним атестима. Обрачун по м2. | м² | 16,00 |  |  |  |
| 4 | Постављање сокле од подних керамичких плочица, висине до 7 цм. Плочице лепити лепком за плочице. Подлога мора бити равна и припремљена. Постављене плочице фуговати и соклу очистити. У цену улази и набавка плочица са свим потребним атестима. Обрачун по м1 сокле. | м¹ | 114,00 |  |  |  |
| Укупно керамичарски радови: |  |  |
|  | VIII П А Р К Е Т А Р С К И Р А Д О В И |  |
| 1 | Набавка и израда подова од буковог паркета I класе, лепљеног преко подлоге, са хобловањем и лакирањем у два премаза, у цену улазе и уграђене угаоне профилисане лајсне са свим потребним атестима. Обрачун по м². | м² | 225,00 |  |  |  |
| 2 | Набавка и постављање ламината са свим потребним материјалом, угаоним лајснама и свим потребним атестима. Обрачун по м² | м² | 20,00 |  |  |  |
| Укупно паркетарски радови: |  |  |
|  | IX Ч Е Л И Ч Н А К О Н С Т Р У К Ц И Ј А |  |
| 1 | Израда, постављање и фарбање ограде на степеништу унутар галерије. Обрачун по м² са свим потребним атестима. | м² | 39,00 |  |  |  |
| 2 | Израда, постављање и фарбање ограде на терасама по детаљу. Обрачун по м¹ са свим потребним атестима. | м¹ | 48,00 |  |  |  |
| 3 | Израда степеништа унутар објекта од челичне конструкције, са уградњом и фарбањем. Обрачун м¹ са потребним атестима. | м¹ | 42,00 |  |  |  |
| Укупно челична конструкција: |  |  |
| X М О Л Е Р С К О Ф А Р Б А Р С К И Р А Д О В И |  |
| 1 | Глетовање унутрашњих зидова и плафона. Ценом обухватити сав потребан материјал и рад, као и заштиту претходно изведених радова и потребну скелу. Обрачун по м² са свим потребним атестима. | м² | 2.100,00 |  |  |  |
| 2 | Бојење зидова и плафона полудисперзивним бојама у тону по избору инвеститора. Обрачун по м2 са свим потребним атестима. | м² | 2.100,00 |  |  |  |
| 3 | Израда спуштених плафона од гипсаних плоча на металној потконструкцији. Спуштени плафони се израђују од гипсаних плоча дебљине д=12,5мм на металној подконструкцији. По постављању гипсаних плоча све спојеве бандажирати бандаж тракама,а затим целу површину плоче преглетовати глет масом. Обрачун по м² са свим потребним атестима. | м² | 31,00 |  |  |  |
| 4 | Обрада сокле објекта праним кулиром по угледу на постојеће. Обрачун по м² са свим потребним атестима. | м² | 35,00 |  |  |  |
| Укупно молерско фарбарски радови: |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА |  |
| I ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |
| II АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |
| III РАЗНИ ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |
| IV БЕТОНСКИ И АРМИРАОБЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |
| V ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| VI ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| VII КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| VIII ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| IX ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |
| X МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| Укупно : |  |  |
| II ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА, КАНАЛИЗАЦИЈЕ И САНИТАРНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ |  |
| I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |
| 1 | Геодетско снимање терена | м¹ | 60,00 |  |  |  |
| 2 | Израда подужног профила због потребе висинског уклапања испуста из зграде- прикључна шахта | м¹ | 60,00 |  |  |  |
| 3 | Геодетско преношење трасе на терен | м¹ | 83,00 |  |  |  |
| 4 | Машинско сечење асфалта на делу улице | м¹ | 6,00 |  |  |  |
| Укупно припремни радови: |  |  |
| II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |
| 4 | Машински ископ земље III и IV категорије за полагање канализационих цеви. Ширина 0,80м за израду ровова дубине до 2,00м ручно 30% и машински 70% са утоваром ископаног материјала у возило и одвозом на депонију до 5 км, ископнизвршити у свему према приложеним цртежима, техничким прописима и упуствима надзорног органа. Ископ вршити машинским осим на деоницама где се траса укршта са инсталацијама водова ПТТ и ЕБ где ће се ископ вршити ручно као и фино планирање. Бочне стране рова морају бити правилно отсечене, а дно рова фино испланиран са подом датим у пројекту. Приликом ископа земље одбацити најмање 1,0 м од ивице рова. Евентуална оштећења, а затим поправка подземних инсталација по том основу падају на терет извођача радова. У цену урачунати потребно разупирање рова и евентуално црпљење воде и канала. Плаћа се по м³ ископаног самониклог земљишта у зависности од дубине рова. | м³ | 96,00 |  |  |  |
| 5 | Планирање дна рова са падом датим у подужном профилу. Обрачун по м². | м² | 48,00 |  |  |  |
| 6 | Набавка, транспорти уградња песка испод цеви 10цм, око цеви и преко цеви 10ц, са набијањем. После постављања цеви на постељицу извршити затрпавање цеви до на 10цм изнад темена цеви. Насипање вршити ручно у слојевима. Плаћа се по м³ уграђеног песка у ров. | м³ | 23,82 |  |  |  |
| 7 | Затрпавање рова пробраним материјалом из ископа у слојевима од 30цм уз потпуно набијање. Највећа величина зрна(комада) материјала за затрпавање не сме прећи границу од 31,5мм. Затрпавање рова почети тек по одобрењу надзорног органа. Плаћа се по м³ утврђеног материјала у ров. | м³ | 71,80 |  |  |  |
| 8 | Набавка, транспорт и уградња песковито шљунковитог материјала крупноће 0-31,5 за затрпавање цеви на делу рова у улици. После завршног испитивања канализације на вододрживост извршити ручно затрпавање рова. Затрпавање вршити шљунком у слојевима од 30цм уз потпуно набијање. Највећа величина зрна(комада) материјала за затрпавање не сме прећи границу 31,5мм. Затрпавање рова почети тек по одобрењу надзорног органа. Набијање вршити до Збијености од Мs= 70KN/cm. Плаћа се по м³ утврђеног материјала у ров. | м³ | 5,00 |  |  |  |
| 9 | Машински ископ земље III и IV категорије за израду ревизионих отвора са утоваром и одвозом на депонију до 5км. Ископ извршити у свему према приложеним цртежима техничким прописима и упуствима надзорног органа. Бочне стране морају бити правилно отсечене, а дно фино испланирано. Приликом ископа земљу одбацити најмање 1,0м од ивице рова. Позиција ископа обрачуната је табеларно. Плаћа се по м³ ископаног самониклог земљишта. | м³ | 6,48 |  |  |  |
| 10 | Набавка и затрпавање шљунковито песковитим материјалом испод РЕВИЗИОНИХ ОТВОРА са набијањем, дебљине д=10цм, Обрачун по м³ уграђеног материјала. | м³ | 0,80 |  |  |  |
| 11 | Набавка и затрпавање шљунковито песковитим материјалом око РЕВИЗИОНИХ ОТВОРА са набијањем, просечне дебљине д=10цм, Обрачун по м³ уграђеног материјала. | м³ | 5,74 |  |  |  |
| Укупно земљани радови: |  |  |
| III МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |
| 19 | Набавка, транспорт, разношење дуж рова и монтажа у рову канализационих цеви. Цеви пажљиво положити на претходно припремљену постељицу од песка и дотерати по правцу и нивелети према пројекту. Радове извести у свему према техничким прописима за ову врсту цеви, приложеним цртежима и упуствима надзорног органа. У цену улази сав материјал са растуром, разношење цеви дуж рова, преглед сваке цеви и спојница, спуштање у ров на слој песка и спајање цеви. Плаћа се по м¹ комплетно монтираних цеви у зависности од пречника. |  |  |  |  |  |
|  | П.В.Ц цеви Ф 200мм | м¹ | 60,00 |  |  |  |
| 20 | Набавка и уградња А.Б.Ф 1000/1000 и конусног прстена Ф 1000/600 за израду шахти са дресовањем спојева и отвора, продора цеви кроз зид шахти, од готових монтажних елемената од армираног водопропусног бетона МБ 40. У цену се рачуна: набавка, транспорт и монтажа готових бетонских прстенова. Плаћа се по м¹ изведеног ревизионог окна са свим утрошцима материјала и радне снаге. | м¹ | 4,00 |  |  |  |
| 21 | Набавка, транспорт и монтажа у горњој плочи шахта ливено гвозденог шахтовског поклопца са рамом пречника Ф 600мм типа PURAPLAN-PLUS, класа D400 према EN124ART.NR.CEE-1140W-ID, производ фирме PURATOR или другог произвођача истих карактеристика. Обрачун по комаду. | ком | 2,00 |  |  |  |
| 23 | Испитивање изведене канализационе мреже на водо-непропусност спојева и контрола изведених падова цеви, и сачињавањем записника са надзорним органом. Обрачун по м¹ контролисане канализационе мреже. | м¹ | 60,00 |  |  |  |
| Укупно монтажни радови: |  |  |
| IV БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |
| 24 | Израда армирано бетонске доње плоче шахте Хидротехничког водонепропусног бетона М.Б. 30 д= 20цм. Обрачун по м³ уграђеног бетона. | м³ | 1,60 | 12.000,00 | 19.200,00 |  |
| 25 | Израда армирано бетонске горње плоче шахте од бетона М.Б. 30 д= 20цм са израдом прстена унутрашњег пречника 62,5цм за поклопац ревизионог окна. Обрачун по м³ уграђеног бетона. | м³ | 0,67 | 13.000,00 | 8.710,00 |  |
| 26 | Пробијање отвора у постојећим и новопројектованим ревизионим силазима за пролаз канализационих цеви са крпљењем отвора око цеви. Обрачун по комаду. | ком | 5,00 | 300,00 | 1.500,00 |  |
| 27 | Израда кинете у шахти од бетона М.Б. 25 са малтерисањем цементним малтером 1:2 у два слоја д= 2,5цм до црног сјаја. Обрачун по м2 урађене кинете. | ком | 2,00 | 3.600,00 | 7.200,00 |  |
| 28 | Набавка, израда и постављање армартуре у горњој и доњој плочи шахте. Обрачун по килограму уграђене армартуре. | кг | 50,00 | 200,00 | 10.000,00 |  |
| 29 | Набавка и уградња ливено гвоздене пењалице СРПС.М.Ј6.285 за силазак у шахту. Обрачун по комаду постављених пењалица. | ком | 8,00 | 650,00 | 5.200,00 |  |
| Укупно бетонски радови: | 51.810,00 |  |
| V САНИТАРНА ГАЛАНТЕРИЈА |  |
| 1 | Набавити, монтирати и спојити по пропису са канализационом и водоводном мрежом комплетну WC шољу са следећим елементима: |  |  |  |  |  |
|  | 1. Керамичка WC шоља Симплон КМ- 1-110 "Керамика" Младеновац или одговарајуће, са оловном манжетном за спој на канализациону мрежу, два месингана завртња са пластичним уметцима између завртња и шоље као и гуменим подметачем између шоље и пода. |  |  |  |  |  |
|  | 2.Поклопац за WC шољу од тврде пластичне масе са потребним завртњима за повезивање са шољом и гуменим подметачима између даске и шоље. |  |  |  |  |  |
|  | 3.Безшумни водокотлић са арматуром од челичног лима обострано емајлиран. Водокотлић поставити на висини 2,о м од пода на две челичне куке учвршћено за зид помоћу типлова. |  |  |  |  |  |
|  | 4. Савитљива спојна цев за водокотлић од ПВЦ-а дужине 400 мм. |  |  |  |  |  |
|  | 5. Пластична цев Фи 40 мм за спој водокотлића и WC шоље за високу монтажу и монтажу на зид са свим потребним фазонским комадима и гуменим дистунзима и манжетном за спој цеви и шоље и две пластично обујмице за учвршћивање за зид. |  |  |  |  |  |
|  | 6.Држач WC роло папира са поклопцем, са хромованим спољним површинама "ДЕС" Нови Сад или одговарајуће. Држач монтирати на зиду поред WC шоље. |  |  |  |  |  |
|  | Комплет уграђено плаћа се | ком | 2,00 |  |  |  |
| 2 | Набавити, монтирати и спојити по пропису са канализационом и водоводном мрежом комплетну WC шољу са следећим елементима: |  |  |  |  |  |
|  | 1. Керамичка WC Дечја КМ-1-630 "Керамика Младеновац или одговарајуће са оловном манжетном за спој на канализациону мрежу, два месингана завртња са пластичним уметцима између завртња и шоље, као и гуменим подметачем између шоље ипода. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Поклопац за WC шољу од тврде пластичне масе са потребним завртњима за повезивање са шољом и гуменим подметачима између даске ишоље. |  |  |  |  |  |
|  | 3. Безшумни водокотлић са арматуром од челичног лима обострано емајлиран. Водокотлић поставити на висини 1,20 м, од пода на две челичне куке учвршћене за зид помоћутиплова. |  |  |  |  |  |
|  | 4. Савитљива спојна цев за водокотлић од ПВЦ-а дужине 400 мм. |  |  |  |  |  |
|  | 5. Пластична цев Фи 40 мм за спој водокотлића и WC шоље за високу монтажу и монтажу за зид са свим потребним фазонским комадима и гуменим дифунзима и манжетном за спој цеви и шоље и две пластичне обујмице за учвршћивање за зид. |  |  |  |  |  |
|  | 6. Држач WC роло папира са поклопцем, са хромованим спољним површинама "ДЕС" Нови Сад или одговарајуће, арм. 3/8 . Држач монтирати на зиду поред WC шоље, |  |  |  |  |  |
|  | Комплет уграђено плаћа се | ком | 4,00 |  |  |  |
| 3 | Набавка и монтажа комплет шоље трокадера са високомонтаћним водокотлићем производ "КЕРАМИКА" - Младеновац или одговарајуће, у свему према упутству произвођача. |  |  |  |  |  |
|  | 1. Керамички трокадеро КМ-1-662 "Керамика" Младеновац или одговарајуће. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Безшумни водокотлић са арматуром од челичног лима обострано емајлиран. Водокотлић поставити на висини 2.0 м од пода на две челичне куке учвршћене за зид помоћу типлова. |  |  |  |  |  |
|  | 3. Савитљива спојна цев за водокотлић од ПВЦ-а дужине 400 мм. |  |  |  |  |  |
|  | 4. Пластична цев Ø 400 мм за спој водокотлића и трокадера за високу монтаћу и монтажу и монтажу на зид са свом потребним фазонским комадима и гуменим дихтунзима и манжетном за спој цеви и трокадера и две пластичне обујмице за учвршћивање за зид. |  |  |  |  |  |
|  | 5. хромована решетка за трокадеро |  |  |  |  |  |
|  | 6. Зидна једноручна туш батерија "ФАСАУ" арт. 4.65.43.00 или одговарајуће са изливом са покретном лулом и перлатором и розетама на споју са зидом. Батрију поставиту изнад трокадера на зиду на висини 1.10 м од пода. |  |  |  |  |  |
|  | Комплет уграђено плаћа се по комаду | ком | 1,00 |  |  |  |
| 4 | Набавка и монтажа комплет умиваоника којег сачињавају следећи елементи: |  |  |  |  |  |
|  | 1. Керамичка шкољка умиваоника тип "Инес" КМ - 1-101 или одговарајуће димензија 58/46 цм производ "Керамика" Младеновац или одговарајуће Шкољку за зид причврстити помоћу два завртња са типловима и пластичним уметцима између завртња и шкољке. Шкољку на зид поставити на висини 0.8 м од пода. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Сифон за умиваоник са розетом и ланцем ЈУС М. ЦВ.810 са хромованом спољном површином "Истра" Кула арт. 480.0.54. или одговарајуће |  |  |  |  |  |
|  | 3. Зидна једноручна батерија "ФАСАУ" арт. 4.65.28.00 или одговарајуће са изливом са покретном лулом и перлатором и розетама на споју са зидом. Батерију поставити изнад умиваоника на зиду на висини 1.10 м од пода. |  |  |  |  |  |
|  | Комплет уграђено плаћа се по комаду уграђеног умиваоника | ком | 3,00 |  |  |  |
| 5 | Набавка и монтажа комплет умиваоника којег сачињавају следећи елементи: |  |  |  |  |  |
|  | 1. Керамичка шкољка умиваоника тип "Инес" КМ - 1-101 димензија 58/46 цм производ "Керамика" Младеновац или одговарајуће . Шкољку за зид причврстити помоћу два завртња са типловима и пластичним уметцима између завртња и шкољке. Шкољку на зид поставити на висини 0.8 м од пода |  |  |  |  |  |
|  | 2. Сифон за умиваоник са розетом и ланцем ЈУС М. ЦВ.810 са хромованом спољном површином "Истра" Кула арт. 480.0.54. или одговарајуће. |  |  |  |  |  |
|  | 3. Зидна једноручна батерија за спој са високомонтажним бојлером ниског притиска "ФАСАУ" арт. 4.65.30.00 или одговарајуће са изливом са покретном лулом и перлатором . Батерију поставити изнад умиваоника. |  |  |  |  |  |
|  | Комплет уграђено плаћа се по комаду уграђеног умиваоника | ком | 2,00 |  |  |  |
| 6 | Набавка и монтажа комплет умиваоника којег сачињавају следећи елементи: |  |  |  |  |  |
|  | 1. Керамичка шкољка умиваоника тип "Инес" КМ - 1-101 димензија 58/46 цм производ "Керамика" Младеновац или одговарајуће. Шкољку за зид причврстити помоћу два завртња са типловима и пластичним уметцима између завртња и шкољке. Шкољку на зид поставити на висини 0.8 м од пода. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Сифон за умиваоник са розетом и ланцем ЈУС М. ЦВ.810 са хромованом спољном површином "Истра" Кула арт. 480.0.54. или одговарајуће |  |  |  |  |  |
|  | 3. Стојећа батерија "ФАСАУ" арт. 4.40.29.00 или одговарајуће са изливом са покретном лулом и перлатором. Умиваоник поставити на зиду на висини 0.60 м од пода. |  |  |  |  |  |
|  | Комплет уграђено плаћа се по комаду уграђеног умиваоника | ком | 4,00 |  |  |  |
| 7 | Набавка и монтажа комплетелектричног бојлера капацитета 80 lit/ 2000W, са комплетним прибором, сигурносним вентилом, термостатом, сигналном лампом и поцинкованим цевчицама за спој. Обрачун по комаду уграђеног и испитаног бојлера | ком | 1,00 |  |  |  |
| 8 | Набавка и монтажа комплет електричног бојлера капацитета 50 lit/ 2000W, са комплетним прибором, сигурносним вентилом, термостатом, сигналном лампом и поцинкованим цевчицама за спој. Обрачун по комаду уграђеног и испитаног бојлера | ком | 2,00 |  |  |  |
| 9 | Набавка и монтажа комплет електричног бојлера капацитета 10lit/ 2000W, са комплетним прибором,термостатом и поцинкованим цевчицама за спој. Обрачун по комаду уграђеног и испитаног бојлера | ком | 1,00 |  |  |  |
| 10 | Повезивање кухињске судопере или пулта за превијање беба на канализациону мрежу у цену је урачунат рад и комплет материјал. Судопера тј пулт за превијање беба заједно са сифоном се набавља према пројекту опреме. Комплет уграђено плаћа се по комаду | ком | 1,00 |  |  |  |
| 11 | Набавка и уградња комплет виндабоне са зидном славином са холендером и сифоном. Обрачун по комаду | ком | 1,00 |  |  |  |
| 12 | Набавка и монтажа зидне једноручне батерије "ФАСАУ" арт. 4.65.28.00 или одговарајуће са изливом са покретном лулом и перлатором и розетама на споју са зидом. Батерију поставити изнад судопере или пулта за преповијање беба на зиду на висини 1.10 м од пода. Обрачун по комаду | ком | 2,00 |  |  |  |
| 13 | Набавка и монтажа на водоводну мрежу термостатцке мешалице Ø20мм. Обрачун по комаду | ком | 1,00 |  |  |  |
| 14 | Набавка и монтажа огледала са етажером димензије 52 х 68 цм, производ "Металотехна" Ниш или одговарајуће. Обрачун по комаду | ком | 1,00 |  |  |  |
| 15 | Набавка и монтажа огледала са етажером димензије 50 х 50 цм. Обрачун по комаду | ком | 8,00 |  |  |  |
| 16 | Набавка и монтажа држача пешкира, производ "Металотехна" Ниш или одговарајуће. Обрачун по комаду | ком | 9,00 |  |  |  |
| 17 | Набавка и монтажа држача сапуна производ "Металотехна" Ниш или одговарајуће. Обрачун по комаду | ком | 9,00 |  |  |  |
| Укупно санитарна галантерија: |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА, КАНАЛИЗАЦИЈЕ И САНИТАРНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ |  |
| I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |
| II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |
| III МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |
| IV БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |
| V САНИТАРНА ГАЛАНТЕРИЈА |  |  |
| Укупно: |  |  |
| III Е Л Е К Т Р О И Н С Т А Л А Ц И Ј E |  |
| I ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |
| 1 | Набавка, испорука и уградња ПНК регала 100мм, са потрбеним носачима, кривинама и спојницама. Позиција подразумева и уземљење ПНК регала. Обрачун по м¹ | м¹ | 26,00 |  |  |  |
| 2 | Набавка, испорука и уградња проводника ПП-Y 3х2,5мм2, у зиду за инсталације шухо прикључница. Просечна дужина проводника по прикључном месту је 12м. Oбрачун по комаду | ком | 9,00 |  |  |  |
| 3 | Набавка, испорука и уградња проводника ПП-Y 5х2,5мм2, у зиду за инсталације трофазне шухо прикључнице. Просечна дужина проводника по прикључном месту је 12м. Обрачун по комаду | ком | 2,00 |  |  |  |
| 4 | Испорука материјала и израда инсталације сијаличног места проводником ПП-Y 4х1,5мм2 у зиду испод малтера. Просечна дужина проводника по сијаличном месту је 6м. Позиција подразумева и прекидаче Плаћа се по сијаличном месту. | ком | 5,00 |  |  |  |
| 5 | Надградна широкоснопна светиљка израђена у ЛЕД технологији предвиђена за монтажу на плафон, за опште осветљење учионица. Кућиште светиљке је од челичног лима, обојено у боји алуминијума. Рефлектор светиљке од поликарбоната. Оптика светиљке широкоснопна, направљена од поликарбоната са линеарним низовима распоређених ЛЕД диода. Угао исијавања светлости светиљке 120степен. Предвиђена за честа укључивања време пропаљивања мање од 0,5 сек. Степен механичке заштите је ИП44. Светиљка се испоручује у комплету са ЛЕД модулима са бојом светлости 4000К, електронским предспојним уређајима и индексом репродукције боје Ра већим од 80. Светиљка има пуш-ин конектор за лакшу монтажу, без отварања светиљки. Ефикасност минимум 100лм/W, укупан иницијални флукс система минимум 4800лм. Укупна снага система је максимално 48W . Време за који светлосни флукс падне на 90% иницијалног флукса је 15.000 сати, док је време док падне на 80% 30.000 сати. Максимално један посто драјвера ће бити неисправно после 5.000 сати. Светиљка има могућност уградње на сензор покрета и сензора мерења нивоа светлости. Температурни опсег рада светиљки је од +10 до +40 степени целзијуса. Димензије светиљке су 1195 х295мм, висина максимално 11мм , испоручује се у комплету са прибором за надградну монтажу. Светиљка треба да је усклађена са европским директивама који важе за производе, да има ЦЕ знак. Светиљка треба да је усклађена са РоХс директивама о ограничењу употребе одређених опасних супстанци у електричној и електронској опреми.Произвођач светиљки треба да послује у складу са системом менаџмента квалитетом ИСО 9001:2015, системом управљања заштитом животне средине ИСО 14001:2004 и системом менаџмента здрављем и безбедношћу на раду ОХСАС 18001:2007. ТИП 1 | ком | 44,00 |  |  |  |
| 6 | Надградна широкоснопна светиљка израђена у ЛЕД технологији предвиђена за монтажу на плафон, за опште осветљење учионица. Кућиште светиљке је од челичног лима, обојено у боји алуминијума. Рефлектор светиљке од поликарбоната. Оптика светиљке широкоснопна, направљена од поликарбоната са линеарним низовима распоређених ЛЕД диода. Угао исијавања светлости светиљке 120степен. Предвиђена за честа укључивања време пропаљивања мање од 0,5 сек. Степен механичке заштите је ИП44. Светиљка се испоручује у комплету са ЛЕД модулима са бојом светлости 4000К, електронским предспојним уређајима и индексом репродукције боје Ра већим од 80. Светиљка има пуш-ин конектор за лакшу монтажу, без отварања светиљки. Ефикасност минимум 100лм/W, укупан иницијални флукс система минимум 4800лм. Укупна снага система је максимално 48W . Време за који светлосни флукс падне на 90% иницијалног флукса је 15.000 сати, док је време док падне на 80% 30.000 сати. Максимално један посто драјвера ће бити неисправно после 5.000 сати. Светиљка има могућност уградње на сензор покрета и сензора мерења нивоа светлости. Температурни опсег рада светиљки је од +10 до +40 степени целзијуса. Димензије светиљке су 595 х595мм, висина максимално 11мм , испоручује се у комплету са прибором за надградну монтажу. Светиљка треба да је усклађена са европским директивама који важе за производе, да има ЦЕ знак. Светиљка треба да је усклађена са РоХС директивама о ограничењу употребе одређених опасних супстанци у електричној и електронској опреми.Произвођач светиљки треба да послује у складу са системом менаџмента квалитетом ИСО 9001:2015, системом управљања заштитом животне средине ИСО 14001:2004 и системом менаџмента здрављем и безбедношћу на раду ОХСАС 18001:2007. ТИП 2 | ком | 6,00 |  |  |  |
| 7 | Надградна ЛЕД светиљка израђена од полиамида док је оптички део израђен од поликарбоната константним флуксом од минимум 3000 лм током целог века трајања. Боја светлости 4000К. Угао осветљаја је 120 степени. Индекс репродукције боје 80. Димензије су фи 350мм, а висина 90мм. ) Светиљка је у ИП заштити 66 и механичкој ИК10. Произвођач светиљки треба да послује у складу са системом менаџмента квалитетом ИСО 9001:2015, системом управљања заштитом животне средине ИСО 14001:2004 и системом менаџмента здрављем и безбедношћу на раду ОХСАС 18001:2007. Светиљка треба да је усклађена са европским директивама који важе за производе, да има ЦЕ знак. Светиљка треба да је усклађена са РоХС директивама о ограничењу употребе одређених опасних супстанци у електричној и електронској опреми. ТИП 3 | ком | 6,00 |  |  |  |
| 8 | Надградна водонепропусна широкоснопна светиљка израђена у ЛЕД технологији са заобљеним крајевима. Минимум 30000 радних сати (Л70Б50). Снага светиљке је 36Њ.Неутрално бела боја светлости температуре 4000К.Светлосна искористивост минимум 100лм/Њ, количина светлости коју даје светиљка је 3600 лм. Температурни опсег рада од -20 до +30 степени. Степен механичке заштите је ИП 65 отпорност на удар ИК08. Струјна класа И. Потребно је да поседује ЦЕ и РоХС знак. Гаранција 3 година Светиљка је типа Пхилипс ЛЕДИНАИРЕ ЊТ060Ц ЛЕД36С/840 ПСУ Л1200. Произвођач светиљки треба да послује у складу са системом менаџмента квалитетом ИСО 9001:2015, системом управљања заштитом животне средине ИСО 14001:2004 и системом менаџмента здрављем и безбедношћу на раду ОХСАС 18001:2007. ТИП 4 | ком | 6,00 |  |  |  |
| 9 | Набавка, испорука и уградња LED паник светиљке аутономије рада 3 сата TIP 5 | kom | 10,00 |  |  |  |
| 10 | Набавка, испорука и уградња висилица за светиљке TIP 1. Обрачун по комаду. | kom | 16,00 |  |  |  |
| 11 | Набавка, испорука и уградња монофазних шухо прикључница АЛИНГ програм ПРЕСТИГЕ, са заштитним контактом (од случајног додира деце) или одговарајући. Обрачун по комаду. | kom | 37,00 |  |  |  |
| 12 | Набавка, испорука и уградња трофазних шухо прикључница АЛИНГ програм ПРЕСТИГЕ или одговарајући. Обрачун по комаду. | kom | 2,00 |  |  |  |
| 13 | Набавка, испорука и уградња у зид кутије за изједначавање потенцијала ПС-49 | kom | 4,00 |  |  |  |
| 14 | Набавка, испорука и уградња испод малтера проводника П 1х4мм2 којом повезати РТ-Г са КИП-ом. Просечна дужина проводника по кутији је 20м. Позиција обухвата ребрасту цев ф13,5мм. | kom | 4,00 |  |  |  |
| 15 | Набавка, испорука и уградња свог потребног материјала за израду спојева од радијатора до ГРО-а проводником П1х4мм2 у цевима ф13,5мм, које улази у цену, у зиду испод малтера; повезивање се врши помоћу одговарајућих шелни. Просечна дужина проводника по радијатору је 10м. | kom | 38,00 |  |  |  |
| 16 | Испитивање и пуштање у рад инсталације, издавање атеста итд. | пауш | 1,00 |  |  |  |
| 17 | Остали ситни необухваћени послови, рад и материјал 5% од позиције 1 до позиције 16. | пауш | 1,00 |  |  |  |
| Укупно електроенергетске инсталације: |  |  |
| II ТВ ИНСТАЛАЦИЈА |  |
| 1 | Испорука и уградња разводне табле у ознаци РТ-ТВ (опрема за дистрибуцију ТВ сигнала није предмет пројекта) | ком | 1,00 |  |  |  |
| 2 | Набавка, испорука и полагање коаксијалног кабла РГ6 делом у ПВЦ каналице а делом у флексибилним ПВЦ цревима фи16 од постојећег РТВ-КТВ до разводног ормана РТ-ТВ. Позиција подразумева каналице и ребрасто црево. Обрачун по м¹ | м¹ | 30,00 |  |  |  |
| 3 | Набавка, испорука и полагање коаксијалног кабла РГ-6 у флексибилним ПВЦ цревима фи16 од РТ-ТВ до појединих прикључница. Позиција подразумева и ребрасто црево. Обрачун по м¹ | м¹ | 98,00 |  |  |  |
| 4 | Набавка испорука и уградња ТВ утичнице Алинг Пресиге или одговарајуће, Комплет са испоруком, монтажом и повезивањем. Плаћа се по комаду | ком | 4,00 |  |  |  |
| 5 | Испорука материјала и крпљење шлицева продужним малтером након полагања електроинсталације. | пауш | 1,00 |  |  |  |
| 6 | Остали ситни необухваћени послови, рад и материјал 5% од позиције 1 до позиције 5. | пауш | 1,00 |  |  |  |
| Укупно тв инсталација: |  |  |
| III РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА |  |
| I ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |
| II ТВ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |
| Укупно: |  |  |
| ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |
| I | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |
| II | ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И САНИТАРНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ |  |  |
| III | ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |
| Укупно без ПДВ-а: |  |  |
| ПДВ: |  |  |
| Укупно са ПДВ-ом: |  |  |

Датум: ___. ___. 2020.године

У ______________________

ПОНУЂАЧ:

__________________

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку тражену позицију радова;

- у колони 6. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваку тражену позицију радова и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену позиције радова без ПДВ-а, уписати износ ПДВ-а и укупну цену са ПДВ-ом.

У рекапитулацији уписати за свa три oдељка радова: износе без ПДВ-а, износ ПДВ-а, и укупан износ са ПДВ-ом.

(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Извођење додатних радова на изградњи II фазе дечијег обданишта

„Чаролија“ у Куршумлији

Назив понуђача:    _____________________________________

Адреса понуђача:  _____________________________________

Место:  ________________________

Матични број: __________________

ПИБ: _____________________

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач _____________________________________ доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| Редни број | ВРСТА ТРОШКОВА | ИЗНОС ТРОШКОВА У РСД |
| --- | --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ: |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:    ____.____2020. године

ПОТПИС  ПОНУЂАЧА

______________________________

(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Назив понуђача:    _____________________________________

Адреса понуђача:  _____________________________________

Место:  ________________________

Матични број: __________________

ПИБ: _____________________

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" број 124/2012, 14/15 и 68/15) изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ПОНУДУ за учешће у поступку јавне набавке радова, број 64/2020 - „Извођење додатних радова на изградњи II фазе дечијег обданишта „Чаролија“ у Куршумлији“ подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:    ____.____2020. године

ПОТПИС  ПОНУЂАЧА

_____________________________

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита  конкуренције. Мера забране  учешћа  у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико  понуду  подноси  група  понуђача , Изјава мора бити  потписана од стране  овлашћеног  лица  сваког  понуђача  из  групе   понуђача.

(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу:

И З Ј А В У

Понуђач:  _____________________________________________ у поступку јавне набавке мале вредности радова број 64/2020 – „Извођење додатних радова на изградњи II фазе дечијег обданишта „Чаролија“ у Куршумлији“, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

- Понуђач испуњава додатне услове:

5.1. Да понуђач располаже неопходним финансијским  капацитетом:

- Да у претходних 6 месеци до дана објављивања позива за подношење понуда није био неликвидан.

5.2. Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом:

- Да је у току претходне 3 пословне године (2017., 2018. и 2019.), извео радове који су предмет ове јавне набавке у износу од најмање 10.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

5.3. Да понуђач располаже одговарајућим техничким капацитетом:

- Комбинована машина за ископ:  багер - ровокопач,        1. ком,

- Доставно возило (носивости максимум  1,5 тона)             3. ком,

- Камион кипер (носивости минимум 8 тона),                     1. ком,

- Градилишни кран , (носивости минимум 500 кг),             1. ком,

- Рамовска фасадна скела, 			                          мин. 1000м2,

- Вибро ваљак максимум, кг.3000   				   1. ком

- Вибро ''жаба''                                                                      1. ком

5.4. Да понуђач располаже одговарајућим кадровским капацитетом.

Најмање 30 (тридесет)  запослених радника,  једног ангажованог дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом бр.410, или  412, или 413 и једног ангажованог дипломираног инжењера електротехнике са лиценцом  450 као одговорне извођаче радова.

Место:_________________                                                                                         ПОНУЂАЧ:

Датум:_________________                                                                            ______________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача (односно како је регулисано споразумом.

(ОБРАЗАЦ 6)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач __________________________________________________________ у поступку јавне набавке  број 64/2020 испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________                                                                   		 ПОДИЗВОЂАЧ:

Датум:_____________                                                           	      _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача..

(ОБРАЗАЦ 7)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА   И ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Назив понуђача:   _____________________________________

Адреса понуђача: _____________________________________

Место:________________________

Матични број: ___________________

ПИБ: _____________________

Датум: ____.____.2020. године

ИЗЈАВА

о достављању менице и меничног овлашћења за добро извршење посла и  менице и меничног овлашћења за отклањање грешака у гарантном року  у поступку јавне набавке бр. 64/2020 - „Извођење радова на уређењу градског парка у Куршумлији“.

Овом Изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо наручиоцу,  уколико нам се додели Уговор за јавну набавку бр. 64/2020 - „Извођење додатних радова на изградњи II фазе дечијег обданишта „Чаролија“ у Куршумлији“, на дан  закључења Уговора, доставити:

Потписану и оверену бланко соло меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла, са клаузулом ,,без протеста“ у висини од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за примопредају радова.

Потписану и оверену бланко соло меницу са меничним овлашћењем за отклањање грешака у гарантном року, са клаузулом ,,без протеста“ у висини од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 15 (петнаест) дана дужи од од истека уговореног гарантног рока.

Истовремено са достављањем бланко соло меница и меничних овлашћења за добро извршење посла, и за отклањање грешака у гарантном року доставићу и:

-	Потврду о извршеној регистрацији достављених меница

-	Копију картона депонованих потписа  (оверену од банке, са датумом после пријема позива за достављање понуда)

-	Копију ОП Образаца за лице које потписује меницу и менично овлашћење.

Датум:    ____.____.2019. године

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

_________________________

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачима.

Уколико понуђач наступа у групи, образац потписује лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе

VII МОДЕЛ УГОВОРА

„Извођење додатних радова на изградњи II фазе дечијег обданишта „Чаролија“ у Куршумлији“

Између:

Уговорне стране :

- Општина Куршумлија, улица Пролетерских бригада бб коју заступа Председник општине Куршумлија Радољуб Видић, дипл.економиста, ПИБ број 100622853, матични број 07132727, текући рачун број 840-109640-38, телефон 027/381-402 (у даљем тексту: Наручилац) с једне стране  и

- _____________________________________________________________________________  из _______________________________, улица_____________________________________, телефон__________________,  ПИБ  __________________, матични број_______________, текући рачун број ____________________________ кога заступа  _________________________________, (у даљем тексту: Извођач радова),

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник Републике Србије" бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) спровео јавну набавку мале вредности радова под бројем 64/2020;

- да је Најповољнији понуђач – Извођач радова дана ___.___.2020. године доставио понуду број ____________. од _________________. године, која се налази у прилогу уговора и његов је саставни део;

- да понуда Извођача радова потпуности одговара техничкој спецификацији из конкурсне документације, а која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора;

- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуђачеве понуде и Одлуке о додели уговора број _____________од ___________. године, изабрао понуђача као најповољнијег за набавку додатних радова на изградњи II фазе дечијег обданишта „Чаролија“ у Куршумлији.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је:  „Извођење додатних радова на изградњи II фазе дечијег обданишта „Чаролија“ у Куршумлији“ и ближе је одређен усвојеном понудом заведеном код Извођача под бр.______________ дана ____________2020.године.

Радови се изводе на локацији: Дечији вртић „Чаролија у Куршумлија, кат.парцела 1733 КО Куршумлија..

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди неопходну радну снагу, материјал, грађевинску механизацију и другу опрему, неопходну за реализацију уговорених радова у уговореним роковима и у складу са важећим прописима и стандардима.

ВРЕДНОСТ РАДОВА – ЦЕНА

Члан 2.

Вредност радова из члана 1. овог уговора износи:

УКУПНО без ПДВ-а:  ____________________ РСД,

ПДВ 20%:		    ____________________ РСД,

УКУПНО са ПДВ-ом: ____________________ РСД.

(словима:_________________________________________________________________________)

Наручилац се обавезује да за извођење радова из члана 1.овог уговора, исплати Извођачу радова средства у стварним износима на основу реализованих послова по испостављеним привременим и окончаној ситуацији.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елеменатана на основу којих је одређена.

Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење, уговора цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале трошкове Извођача.

Понуђач одговара за порекло и квалитет материјала који  користи приликом извођења радова  и доказује га у складу са Законом.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Наручилац се обавезује да ће Извођачу радова на рачун број ______________________ који се води код ____________________ платити уговорену цену по испостављеним овереним привременим и оконачној ситуацији.

Средства за реализацију јавне набавке предвиђена су буџетом општине Куршумлија у 2020. години: Раздео 4 – Општинска управа, Програм 1, Позиција 57,  екон. класификација: 511323 – дечији вртић Чаролија.

Извођач је сагласан да окончану ситуацију у висини од 10% укупне вредности изведених радова испостави наручиоцу тек након извршене примопредаје и коначног обрачуна изведених радова и сачињавања записника о примопредаји и коначном обрачуну за изведене радове. Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део ситуације.

Члан 4.

Комплетну документацију неопходну за оверу привремених ситуација: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију, извођач доставља стручном надзору Наручиоца, који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

Члан 5.

Извођач ће део уговорених радова извршити преко подизвођача:

1. ___________________________________________________, са седиштем у _____________________, ул. _______________________ бр. _____, Матични број ________________ ПИБ___________________,

2. ___________________________________________________, са седиштем у _____________________, ул. _______________________ бр. _____, Матични број ________________ ПИБ___________________,

3. ___________________________________________________, са седиштем у _____________________, ул. _______________________ бр. _____, Матични број ________________ ПИБ___________________,

односно у групи понуђача коју чине:

1. ___________________________________________________, са седиштем у _____________________, ул. _______________________ бр. _____, Матични број ________________ ПИБ___________________,

2. ___________________________________________________, са седиштем у _____________________, ул. _______________________ бр. _____, Матични број ________________ ПИБ___________________,

3. ___________________________________________________, са седиштем у _____________________, ул. _______________________ бр. _____, Матични број ________________ ПИБ___________________,

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Извођач одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача.

РОК ЗА ЗАВРШЕТАК РАДОВА

Члан 6.

Рок за извођење радова из члана 1. Овог уговора, износи _____  календарских дана од дана увођења извођача у  посао.

Увођење у посао се врши у присуству овлашћених представника Наручиоца, Извођача и стручног надзора. Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник.

Наручилац ће Извођачу послати писани позив за увођење у посао где се као дан пријема сматра дан пријема писаног позива од стране Извођача, а са тим се изједначава и дан одбијања пријема писаног позива и дан остављања извештаја о приспелом писаном позиву.

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 5-ог дана од дана пријема писаног позива за увођење у посао од стране Наручиоца, сматраће се да је 5-ог дана уведен у посао и да су почели да теку рокови за извођење радова.

Наручилац има право да једнострано раскине уговор уколико Извођач не почне са радовима након истека рока за увођење у посао.

Утврђени рокови се не могу мењати без изричите писмене сагласности Наручиоца.

Извођач не сме да поступа без претходно датог писменог налога Наручиоца.

Члан 7.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача у случају:

- прекида радова који трају дуже од 2 (два) дана, а нису изазван кривицом Извођача,

- елементарних непогода и дејства више силе сходно закону.

Захтев за продужење рока извођач писмено подоноси Наручиоцу у року од 2 (два) дана од сазнања за околност, а најкасније 15 (петнаест) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорене стране у форми Анекса уговора постигну писмени споразум.

У случају да извођач не испуњава предвиђену динамику обавезан је да уведе у рад више извршилаца без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 8.

Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати уговорну казну у висини 0,1% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од вредности укупно уговорених радова.

Наплата уговорне казне извршиће се, уз извештај надзорног органа, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. Уколико Извођач из било ког разлога обустави извођење радова односно не достави окончану ситуацију, Наручилац ће износ уговорне казне из ст. 1. овог члана наплатити путем реализације менице за добро извршење посла из чл. 12. овог Уговора.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, претрпели штету која је већа од износа уговорне казне, могу захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 9.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.

Извођач се обавезује :

- да пре почетка радова потпише Пројекат и Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да омогући приступ градилишту и извођење радова на истом од стране Јавних предузећа ради реконструкције инфраструктурне мреже;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити

животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да именује лице одговорно за безбедност и здравље на раду, а у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду

- да изради елаборат о уређењу градилишта

- да обавестио све надлежне органе о почетку извођења радова у складу са прописима Републике Србије.

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за период проверавања стања;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца.

Члан 10.

Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу, која мора бити у складу са Правилником о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле („Сл. Гласник РС“ бр. 22/15).

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 10.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и 3. овог уговора.

Наручилац се обавезује да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача.

Наручилац се обавезује да пријави градилиште надлежном органу.

Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту.

Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са стручним надзором и Извођачем.

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члан 12.

Извођач радова  је обавезан да уз закључење Уговора: достави тражена средства финансијског обезбеђења:

Потписану и оверену бланко соло меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла, са клаузулом ,,без протеста“ у висини од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за примопредају радова.

Потписану и оверену бланко соло меницу са меничним овлашћењем за отклањање грешака у гарантном року, са клаузулом ,,без протеста“ у висини од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 15 (петнаест) дана дужи од од истека уговореног гарантног рока.

Истовремено са достављањем бланко соло меница и меничних овлашћења за добро извршење посла, и за отклањање грешака у гарантном року, доставља се и:

-	Потврда о извршеној регистрацији достављених меница

-	Копија картона депонованих потписа  (оверену од банке, са датумом после пријема позива за достављање понуда)

-	Копија ОП Образаца за лице које потписује меницу и менично овлашћење.

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА

Члан 13.

Извођач који наступа самостално, извођач који наступа са подизвођачима, односно група извођача је у обавези да прибави полису осигурања за објекат у изградњи и полисe осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време изградње, тј. до предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне заштите.

Уколико Извођач радова не поступи у складу са претходним ставовима признаје своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све настале материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну исправу без права приговора и Наручилац може поднети на наплату меницу за добро извршење посла на целокупан износ који је у њој назначен и у том случају се износ од 10% од вредности Укупне вредности уговора без ПДВ-а, има сматрати уговорном казном за неиспуњење уговорних обавеза.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 14.

Гарантни рок за изведене радове износи _____ године рачунајући од дана записничке извршене примопредаје радова Наручиоцу. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале, као и упутства за руковање.

Члан 15

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, а највише у року од 10 дана, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 10 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача, наплатом менице за отклањање грешака у гарантном року.

Наручилац ће Извођачу послати све позиве из ст. 1. овог члана препорученом пошиљком где се као дан пријема сматра дан пријема препоручене пошиљке од стране Извођача, а са тим се изједначава и дан одбијања пријема препоручене пошиљке и дан остављања извештаја о приспелој препорученој пошиљки.

Уколико гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 16.

За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и техничким прописима, забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета коју бира Наручилац а о трошку Извођача.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу квалитета опреме и одговоран је уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објеката, људи и имовине, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да раскине уговор и да ангажује другог извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору из средстава менице за добро извршење посла, а уколико износ прелази вредност менице за добро извршење посла Наручилац има право да потражује укупан износ од Извођача до потпуног намирења.

Члан 17.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу.

У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала, поред тога он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта и животне средине Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговореним одредбама.

Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача, искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

ВИШКОВИ, МАЊКОВИ,  ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ И НАКНАДНИ РАДОВИ

Члан 18.

Извођач је обавезан да најкасније до коначног обрачуна, достави Наручиоцу, преко надзорног органа, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама. Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и исте овери ако не прелазе уговорену вредност радова. У случају да вишкови радова прелазе уговорену вредност радова Надзорни орган је дужан да достави мишљење са детаљним образложењем Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 10 дана од дана пријема.

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора пре коначног обрачуна, односно испостављања окончане ситуације, под условом да вишак радова не прелази 10% од уговорених количина радова. Јединичне цене из понуде су меродавне за обрачун вишкова радова.

Надзорни орган није овлашћен да без писaне сагласности Наручиоца, одлучује у име Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује и обиму неуговорених радова (вишкови радова), ако исти прелазе уговорену вредност радова.

Члан 19.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.

Члан 20.

Извођач не може без претходне сагласности Наручиоца и стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, чак и ако је њихово извођење нужно за стабилност објекта, безбденост људи и имовине или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.

Члан 21.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА

Члан 22.

Закључењем овог уговора Наручилац и Извођач сагласно уговарају да ће након свих изведених радова трајати период проверавања стања до 31.12.2019. године у коме ће Наручилац несметано вршити употребу изведених радова

По завршетку свих радова, на дан примопредаје радова, сачињава се записник о примопредаји радова који потписују по један предстаавник Наручиоца, стручног надзора и Извођача.

Извођач је дужан да пре примопредаје радова преда Наручиоцу атесте свих уграђених материјала и сву неопходну документацију за добијање употребне дозволе према одредбама Закона о планирању и изградњи.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац, стручни надзор или Комисија за примопредају радова у току извођења радова или приликом примопредаје радова Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од највише 10 дана по пријему позива и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац има право да ангажује другог извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору из средстава наплаћене менице за добро извршење посла, а уколико износ прелази вредност менице за добро извршење посла Наручилац има право да потражује укупан износ од Извођача до потпуног намирења.

Члан 23.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 24.

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:

- уколико Извођач не почне са радовима ни петог дана од дана пријема позива за увођење у посао

- уколико Извођач не достави меницу за добро извршење посла

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 10 радних дана, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова и уколико према процени Наручиоца не изводи радове односно изводи их супротно динамици коју је успоставио Наручилац или уколико напусти градилиште;

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора;

- уколико Извођач не поштује своје обавезе предвиђене  овим Уговором.

- уколико не поступа према налозима Наручиоца односно поступа без претходних налога Наручиоца.

- у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Члан 25.

У случају једностраног раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за његову реализацију, Наручилац има право да за неизведене и неквалитетно изведене радове од стране Извођача који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира меницу за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове, а уколико вредност тих радова прелази вредност менице за добро извршење посла Наручилац има право да потражује укупан износ од Извођача до потпуног намирења, а за наведени износ биће умањена и окончана/привремена ситуација Извођача.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора. Наручилац ће Извођачу послати изјаву препорученом пошиљком где се као дан пријема изјаве односно дан раскида уговора сматра дан пријема препоручене пошиљке од стране Извођача, а са тим се изједначава и дан одбијања пријема препоручене пошиљке и дан остављања извештаја о приспелој препорученој пошиљки.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за ракид уговора.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 26.

За све што овим уговором није посебно предвиђено примењују се одредбе Закона о планирању и изградњи и Закона о облигационим односима и посебне узансе о грађењу.

Члан 27.

Саставни део овог уговора чини:

- Понуда Извођача, број ____________ од ____.____. 2020. године.

- Образац структуре цена

Члан 28.

Сва спорна питања која настану у вези са извршењем овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно и мирним путем. Спорови који не могу бити решени мирним путем решаваће се пред месно надлежним судом.

Члан 29.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 30.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака који имају снагу оригинала, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА                                                                         НАРУЧИЛАЦ

____________________	   			                     ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА

Председник

Радољуб Видић, дипл.ецц.

НАПОМЕНА: Модел уговора понуђач је дужан да попуни и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

- НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Општина Куршумлија, улица Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку: бр. 64/2020 – „Извођење додатних радова на изградњи II фазе дечијег обданишта „Чаролија“ у Куршумлији”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране понуђача  до 03.08.2020. године до 11:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да порет такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде.

Отварање понуда обавиће се пред комисијом дана 03.08.2020. године у 11:15 часова у просторијама Општине Куршумлија, ул.Пролетерских бригада бб, Куршумлија.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење, на основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће  у поступку отварања понуда.

Понуда мора да садржи оверен и потписан:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац структуре понуђене цене (Образац 2);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;

- Образац изјаве о достављању средства финансијског обезбеђеања за добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року  (образац 7)

- Модел уговора;

# Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. ЗЈН), који морају бити потписани од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона

- ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке није обликован по партијама

- ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

- НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Куршумлија, улица Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку: „Извођење додатних радова на изградњи II фазе дечијег обданишта „Чаролија“ у Куршумлији“, ЈНМВ број 64/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”

или

„Допуна понуде за јавну набавку: „Извођење додатних радова на изградњи II фазе дечијег обданишта „Чаролија“ у Куршумлији“, ЈНМВ број 64/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”

или

„Опозив понуде за јавну набавку: „Извођење додатних радова на изградњи II фазе дечијег обданишта „Чаролија“ у Куршумлији“, ЈНМВ број 64/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”

или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку: „Извођење додатних радова на изградњи II фазе дечијег обданишта „Чаролија“ у Куршумлији“, ЈНМВ број 64/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

- УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1. поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

- ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

- ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН..

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

- НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

  - . Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Наручилац се обавезује да изведене радове плати извођачу у року који не може бити дужи од 45 дана, рачунајући од дана овере привремених и окончане ситуације.

  - . Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9.3. Захтеви у погледу гарантаног рока:

Гарантни рок за несме бити краћи од 2. године, од записнички извршене примопредаје изведених радова.

- ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

- ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ   ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци  о  заштити животне  средине  се  могу  добити  у  Агенцији  за  заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци  о  заштити  при  запошљавању  и  условима  рада  се  могу  добити  у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

- ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И  РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Извођач радова  је обавезан да уз закључење Уговора: достави тражена средства финансијског обезбеђења:

Потписану и оверену бланко соло меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла, са клаузулом ,,без протеста“ у висини од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за примопредају радова.

Потписану и оверену бланко соло меницу са меничним овлашћењем за отклањање грешака у гарантном року, са клаузулом ,,без протеста“ у висини од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 15 (петнаест) дана дужи од од истека уговореног гарантног рока.

Истовремено са достављањем бланко соло меница и меничних овлашћења за добро извршење посла, и за отклањање грешака у гарантном року, доставља се и:

-	Потврда о извршеној регистрацији достављених меница

-	Копија картона депонованих потписа  (оверену од банке, са датумом после пријема позива за достављање понуда)

-	Копија ОП Образаца за лице које потписује меницу и менично овлашћење.

По извршењу свих уговорних обавеза понуђача, средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.

Понуђач је обавезан да достави и Образац изјаве о достављање менице за добро извршење посла и за откалањегрешака у гарантном року. (Образац 7. у поглављу VI ове конкурсне документације)

- ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

- ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику: путем поште на адресу наручиоца: Општина Куршумлија,  улица Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија; електронске поште на e-mail: javnenabavke@kursumlija.org,  или факсом на број: 027-381-785  тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу  и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број:  64/2020”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

- ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач

- НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може доставити Наручиоцу и путем електронске поште на мејл:  javnenabavke@kursumlija.org, сваког радног дана (понедељак – петак), од 7: 00 до 15:00 часова.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Такса за подношење захтева за заштиту права износи 60.000,00 динара сагласно члану 156. став 1. тачка 1) ЗЈН.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 5. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, или одлуке о обустави поступка, као и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повреде доказују;

- потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;

- потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, објављеном на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

- да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

- да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

- износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000,00 динара;

- број рачуна: 840-30678845-06;

- шифру плаћања: 153 или 253;

- позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

- сврха: ЗЗП; Народна банка Србије; јавна набавка мале вредности ЈН 64/2020

- корисник: буџет Републике Србије;

- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

- потпис овлашћеног лица банке, или

  - Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

  - Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

  - Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

- РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. овог члана, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.